|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ В.В. Дианов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "31 " января 2017 г. |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| на | Ремонт электрических сетей ВЛ-0,4 кВ, назначение: сооружения энергетики, протяженность 4990 м, год ввода в эксплуатацию 1950, адрес объекта: Архангельская область, р-н Холмогорский, п. Почтовое, кадастровый номер 29:19:045601:350 |
|  | Основание: Дефектная ведомость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость | 999 664,73 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда | 114 310,82 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость | 309,38 | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 года. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| 1 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) | 12 | 695,56 208,16 | 487,4 138,2 |  | 8346,72 | 2497,92 | 5848,8 1658,40 |  | 0,81 | 9,72 |
| 2 | ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) | 6 | 2067,06 450,02 | 1617,04 530,28 |  | 12402,36 | 2700,12 | 9702,24 3181,68 |  | 1,75 | 10,5 |
| 3 | ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) | 19 | 571,12 301,73 | 269,39 95,5 |  | 10851,28 | 5732,87 | 5118,41 1814,50 |  | 1,27 | 24,13 |
| 4 | ТЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) | 19 | 87,56 34,98 | 52,58 19,1 |  | 1663,64 | 664,62 | 999,02 362,90 |  | 0,15 | 2,85 |
| 5 | ТЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (1 ответвление) | 10 | 172,31 152,59 | 19,72 |  | 1723,1 | 1525,9 | 197,2 |  | 0,66 | 6,6 |
| 6 | ТЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (1 ответвление) | 1 | 271,06 238,21 | 32,85 |  | 271,06 | 238,21 | 32,85 |  | 1,03 | 1,03 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| Монтаж одностоечных опор |
| 7 | ТЕР33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (1 опора) | 10 | 2415,37 994,13 | 1153,21 306,07 | 268,03 | 24153,7 | 9941,3 | 11532,1 3060,70 | 2680,3 | 3,9625 | 39,63 |
| Монтаж двухстоечных опор |
| 8 | ТЕР33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (1 опора) | 5 | 4592,39 1978,61 | 2345,76 623,95 | 268,02 | 22961,95 | 9893,05 | 11728,8 3119,75 | 1340,1 | 7,8875 | 39,44 |
| Монтаж трехстоечных опор |
| 9 | ТЕР33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (1 опора) | 2 | 4592,39 1978,61 | 2345,76 623,95 | 268,02 | 9184,78 | 3957,22 | 4691,52 1247,90 | 536,04 | 7,8875 | 15,78 |
| 10 | ТЕР33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (1 опора) | 2 | 2415,37 994,13 | 1153,21 306,07 | 268,03 | 4830,74 | 1988,26 | 2306,42 612,14 | 536,06 | 3,9625 | 7,93 |
| Монтаж одностоечной опоры с подкосом |
| 11 | ТЕР33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (1 опора) | 1 | 4592,39 1978,61 | 2345,76 623,95 | 268,02 | 4592,39 | 1978,61 | 2345,76 623,95 | 268,02 | 7,8875 | 7,89 |
| Развозка опор и оснастки |
| 12 | ТЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) | 28 | 109,34 46,35 | 62,99 40,34 |  | 3061,52 | 1297,8 | 1763,72 1129,52 |  | 0,2 | 5,6 |
| 13 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) | 10 | 138,08 57,94 | 80,14 51,29 |  | 1380,8 | 579,4 | 801,4 512,90 |  | 0,25 | 2,5 |
| 14 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) | 8 | 160,93 69,32 | 91,61 58,59 |  | 1287,44 | 554,56 | 732,88 468,72 |  | 0,3 | 2,4 |
| 15 | 102-0271 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ: сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м (м3) | 12,6 | 11797,83 |  | 11797,83 | 148652,66 |  |  | 148652,66 |  |  |
| 16 | 101-1404 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 500 мм (т) | 0,042 | 101567,25 |  | 101567,25 | 4265,82 |  |  | 4265,82 |  |  |
| 17 | 101-2047 | Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм (кг) | 13,94 | 80,62 |  | 80,62 | 1123,84 |  |  | 1123,84 |  |  |
| 18 | 101-0132 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 20-22 мм (т) | 0,0052 | 92175,84 |  | 92175,84 | 479,31 |  |  | 479,31 |  |  |
| 19 | Цена поставщика | Крышка для деревянных опор SP19 d220mm ENSTO (шт) | 27 | 104,8 |  | 104,8 | 2829,6 |  |  | 2829,6 |  |  |
| Монтаж ОПН |
| 20 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) | 3 | 1870,66 1076,22 | 781,92 264,39 | 12,52 | 5611,98 | 3228,66 | 2345,76 793,17 | 37,56 | 4,29 | 12,87 |
| 21 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения SE45.344-10 с прокалывающим зажимом (шт) | 9 | 2282,72 |  | 2282,72 | 20544,48 |  |  | 20544,48 |  |  |
| 22 | 101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 0,016632 | 37760,3 |  | 37760,3 | 628,03 |  |  | 628,03 |  |  |
| 23 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,0075 | 34039,85 34039,85 |  |  | 255,3 | 255,3 |  |  | 154 | 1,16 |
| 24 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) | 0,3 | 2709,64 2207,8 | 392,74 51,29 | 109,1 | 812,89 | 662,34 | 117,82 15,39 | 32,73 | 8,29 | 2,49 |
| 25 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) | 0,03 | 5598,98 5060,05 | 428,74 51,29 | 110,19 | 167,97 | 151,8 | 12,86 1,54 | 3,31 | 19 | 0,57 |
| 26 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) | 0,01422 | 37746,71 |  | 37746,71 | 536,76 |  |  | 536,76 |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Зажим плашечный ПС-2-1 двух болтовой (шт) | 3 | 80,51 |  | 80,51 | 241,53 |  |  | 241,53 |  |  |
| 28 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) | 0,0075 | 18802,18 18802,18 |  |  | 141,02 | 141,02 |  |  | 88,5 | 0,66 |
| Монтаж провода СИП-4 4х95 |
| 29 | ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | 0,36 | 42157,71 17584,54 | 24573,17 10707,68 |  | 15176,78 | 6330,43 | 8846,35 3854,76 |  | 65,24 | 23,49 |
| 30 | ТЕР33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора) | 4 | 2317,74 429,84 | 723,73 316,54 | 1164,17 | 9270,96 | 1719,36 | 2894,92 1266,16 | 4656,68 | 1,53 | 6,12 |
| 31 | Цена поставщика | Провода СИП-4 4х95-0,6/1,0 (шт) | 367,2 | 309,09 |  | 309,09 | 113497,85 |  |  | 113497,85 |  |  |
| Монтаж провода СИП-4 4х70 |
| 32 | ТЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) | 0,1 | 42157,71 17584,54 | 24573,17 10707,68 |  | 4215,77 | 1758,45 | 2457,32 1070,77 |  | 65,24 | 6,52 |
| 33 | ТЕР33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (1 опора) | 3 | 2317,74 429,84 | 723,73 316,54 | 1164,17 | 6953,22 | 1289,52 | 2171,19 949,62 | 3492,51 | 1,53 | 4,59 |
| 34 | Цена поставщика | Провода СИП-4 4х70-0,6/1,0 (шт) | 102 | 244,55 |  | 244,55 | 24944,1 |  |  | 24944,1 |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Крюк сквозной SOT21.1 ENSTO (шт) | 13 | 533,64 |  | 533,64 | 6937,32 |  |  | 6937,32 |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Зажим анкерный SO234 ENSTO (шт) | 16 | 1189,82 |  | 1189,82 | 19037,12 |  |  | 19037,12 |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Гайка крюкообразная PD2.2 M20 L76 ENSTO (шт) | 8 | 599,1 |  | 599,1 | 4792,8 |  |  | 4792,8 |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Зажим прокалывающий SLIP22.1 ENSTO (шт) | 40 | 283,66 |  | 283,66 | 11346,4 |  |  | 11346,4 |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Зажим поддерживающий SO130.02 (шт) | 12 | 683,63 |  | 683,63 | 8203,56 |  |  | 8203,56 |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Зажим прокалывающий SLW25.2 (шт) | 12 | 570 |  | 570 | 6840 |  |  | 6840 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Кожух защитный для зажима SP16 (шт) | 12 | 134,54 |  | 134,54 | 1614,48 |  |  | 1614,48 |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Зажим прокалывающий SLIP22.127 ENSTO (шт) | 3 | 283,66 |  | 283,66 | 850,98 |  |  | 850,98 |  |  |
| Монтаж ответвления к жилым домам проводом СИП-4 2х16 |
| 43 | ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (1 ответвление) | 10 | 1064,92 506,46 | 551,93 201,72 | 6,53 | 10649,2 | 5064,6 | 5519,3 2017,20 | 65,3 | 1,97 | 19,7 |
| 44 | Цена поставщика | Провода СИП-4 2х16-0,6/1,0 (шт) | 199,92 | 35,19 |  | 35,19 | 7035,18 |  |  | 7035,18 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Зажим анкерный SO157.1 ENSTO (шт) | 16 | 162,89 |  | 162,89 | 2606,24 |  |  | 2606,24 |  |  |
| Монтаж ответвления к жилому дому проводом СИП-4 4х25 |
| 46 | ТЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (1 ответвление) | 0,02 | 1897,97 853,46 | 1011,87 373,4 | 32,64 | 37,96 | 17,07 | 20,24 7,47 | 0,65 | 3,32 | 0,07 |
| 47 | Цена поставщика | Провода СИП-4 4х25-0,6/1,0 (шт) | 20,4 | 100,91 |  | 100,91 | 2058,56 |  |  | 2058,56 |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Зажим анкерный SO158.1 ENSTO (шт) | 2 | 173,39 |  | 173,39 | 346,78 |  |  | 346,78 |  |  |
| Пусконаладочные работы |
| 49 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 3 | 150,93 150,93 |  |  | 452,79 | 452,79 |  |  | 0,416 | 1,25 |
| 50 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 3 | 442,51 442,51 |  |  | 1327,53 | 1327,53 |  |  | 1,22 | 3,66 |
| Раздел 2. Транспортные затраты |
| Доставка монтажников до объекта |
| 51 | 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ (маш.-ч) | 8 | 1381,16 | 1381,16 |  | 11049,28 |  | 11049,28 |  |  |  |
| Перебазировка техники до объекта и обратно |
| 52 | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м (маш.-ч) | 8 | 893,87 | 893,87 296,46 |  | 7150,96 |  | 7150,96 2371,68 |  |  |  |
| Транспортные затраты по доставке стоек опор на объект |
| 53 | 03-01-01-200 | Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (код 400004). Расстояние: 200 км. (Класс груза: 1) (руб. за 1 т) | 9,24 | 1136,26 | 1136,26 |  | 10499,04 |  | 10499,04 |  |  |  |
| 54 | 03-01-01-202 | Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (код 400004). Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км. (класс груза: 1) (руб. за 1 т) | 9,24 | 825,7 | 825,7 |  | 7629,47 |  | 7629,47 |  |  |  |
| Транспортные затраты по доставке проводов СИП-4 на объект |
| 55 | 03-02-01-200 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001). Расстояние: 200 км. (Класс груза: 1) (руб. за 1 т) | 0,62071 | 2114,12 | 2114,12 |  | 1312,26 |  | 1312,26 |  |  |  |
| 56 | 03-02-02-202 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001). Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км. (класс груза: 2) (руб. за 1 т) | 0,62071 | 1630 | 1630 |  | 1011,76 |  | 1011,76 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 589851,02 | 65948,71 | 120839,65 30140,82 | 403062,66 |  | 259,15 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-14, 20, 29-30, 32-33, 43, 46, 23, 28)) | 618933,11 | 78619,56 | 137250,89 35691,26 | 403062,66 |  | 309,38 |
| Накладные расходы | 108851,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 46751,07 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 599547,21 |  |  |  |  | 301,41 |
| Итого Монтажные работы | 171605,92 |  |  |  |  | 3,06 |
| Итого Прочие затраты | 3382,61 |  |  |  |  | 4,91 |
| Итого | 774535,74 |  |  |  |  | 309,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 403 062,66 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 137 250,89 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 114 310,82 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 108 851,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 46 751,07 |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 771 153,13 |  |  |  |  |  |
| ГСН 81-05-02-07 п.2.6, прил.1 п.29а Производство работ в зимнее время 2,9%*1,2= 3,48% | 26 836,13 |  |  |  |  |  |
| МДС81-35.2004 прил.8 п. 9.6 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ в размере суточных (700 руб.) согласно п. 3.11. Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2011-2013 годы ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700 | 36 801,63 |  |  |  |  |  |
| Затраты, связанные с проживанием командированных рабочих для выполнения строительных, монтажных работ в размере 1500 рублей/сутки (6 дней) | 9 000,00 |  |  |  |  |  |
| Итого | 843 790,89 |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (3 382,61) | 847 173,50 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 152 491,23 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 999 664,73 |  |  |  |  | 309,38 |