ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АРХЗЕМКАДАСТР"

| 163000, г. Архангельск, пр.Ломоносова, д. 206, офис 404 | Телефоны: директор (8182) 20-85-53 факс (8182) 20-85-53 E-mail: pugin@atnet.ru |
| --- | --- |

инв. №  _____ дсп

Генеральный план 
муниципального образования

«Ухтостровское»

Холмогорского муниципального района

Архангельской области

Материалы по обоснованию

Директор предприятия	А.В. Пугин

Главный инженер проекта	Н.В. Парыгин

Архангельск
2014

##### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер | Гриф | Количество экземпляров /№ экземпляра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |  |
|  | Графические материалы н/с, |  |  |  |  |
|  | Карта функциональных зон | 1:25000 |  | НС | экз.1 /№ |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |  | НС | экз.4 /№ |
|  | Карты границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | 1:25000 |  | НС | экз.1 /№ |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании | - |  | НС | экз.1 /№ |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - |  | НС | экз.1 /№ |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
|  | Опорный план (современное использование территории) | 1:25000 |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Врезка: местоположение поселения в системе муниципального района и прилегающих территорий местной системы расселения | б/м | - | - | - |
|  | Карта ограничений использования территории. | 1:25000 |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Карта инженерной инфраструктуры | 1:25000 |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25000 |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию | - |  | ДСП | экз.1 /№ |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - |  | ДСП-К | экз.1 /№ |
|  | Исходно-разрешительная документация на электронном носителе | - |  | ДСП-К | экз.1 /№ |

##### Оглавление

Введение	6

1 Основные положения   Генерального плана	12

1.1 Цели и задачи проекта	12

1.2 Общие сведения о муниципальном образовании	14

2 Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы	17

2.1 Климат	17

2.2 Гидрологическая характеристика	18

2.3 Рельеф и геологическое строение	19

2.3.1 Гидрогеологическая характеристика	19

2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика	19

2.4 Земельные ресурсы	20

3 Комплексная оценка и планировочная организация территории	24

3.1 Современная планировочная организация территории сельского поселения	24

3.1.1 Система планировочных ограничений	24

3.1.2 Территориальные ресурсы	32

3.2 Основные направления градостроительного развития территории сельского поселения	33

3.2.1 Архитектурно-пространственная организация территории	33

3.2.2 Функциональное зонирование территории	34

4 Демографический потенциал	37

5 Экономический потенциал	41

5.1.1 Промышленность	42

5.1.2 Сельскохозяйственное производство	42

5.1.3 Малое предпринимательство и торговля	43

5.1.4 Туризм и рекреация	43

5.1.5 Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования	44

6 Жилищный фонд	46

6.1.1 Проектные предложения	47

7 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения	55

7.1.1 Образование	55

7.1.2 Учреждения молодежной политики	57

7.1.3 Здравоохранение	57

7.1.4 Социальное обслуживание населения	58

7.1.5 Учреждения культуры	59

7.1.6 Физическая культура и спорт	60

7.1.7 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения	61

8 Объекты культурного наследия	63

9 Развитие транспортной инфраструктуры	67

9.1 Железнодорожный транспорт	67

9.2 Автомобильный транспорт	67

9.2.1 Автомобильные дороги	67

9.2.2 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	70

9.2.3 Сеть общественного пассажирского транспорта	70

9.3 Водный транспорт	71

10 Развитие систем инженерной инфраструктуры	72

10.1 Водоснабжение	72

10.2 Водоотведение	76

10.3 Энергоснабжение	78

10.3.1 Электроснабжение	78

10.3.2 Теплоснабжение	82

10.3.3 Связь	85

11 Инженерная подготовка территории	90

11.1 Организация и очистка поверхностного стока	90

11.2 Благоустройство водотоков	91

11.3 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод	92

11.4 Благоустройство пляжа и рекреационных зон отдыха	92

12 Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия	94

12.1 Современное состояние атмосферного воздуха	94

Охрана воздушного бассейна	94

12.2 Состояние водных ресурсов	94

Охрана водных ресурсов	95

12.2.1 Охрана подземных вод	96

12.3 Система санитарной очистки территории	97

Фактическое годовое накопление на одного жителя составляет 186 кг/год.	98

12.3.1 Проектные предложения	98

12.4 Зелёные насаждения	99

12.4.1 Охрана зелёных насаждений	99

12.5 Особо охраняемые природные территории	101

12.6 Организация санитарно-защитных зон	101

13 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	102

13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	103

13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	106

13.2.1 Аварии на транспорте	106

13.2.2 Чрезвычайные ситуации на коммунально-энергетических сетях	107

13.3 Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	108

13.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	109

14 Сводный баланс использования территории МО «Ухтостровское»	112

15 Технико- экономические показатели	115

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Ухтостровское» Холмогорского муниципального района Архангельской области разработан ООО «Архземкадастр» в соответствии с муниципальным контрактом   по заданию Администрации муниципального образования Ухтостровское Холмогорского  муниципального района.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории городского поселения, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории сельского поселения – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности поселения, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана муниципального образования «Ухтостровское» выполнен с использованием подосновы М 1:100000, М 1:2000 в электронном виде в программе MapInfo.

При разработке проекта генерального плана муниципального образования «Ухтостровское» использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- «Культура России (2012-2018 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»);

- «Жилище» на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»);

- «Социальное развитие села до 2013 года» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»);

- «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 377));

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (на 2006-2015 годы») (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 года № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»);

- «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 года № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы»);

- «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 гг.» (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 года № 613 «О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы»).

- «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах» (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 606 «О федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах»);

- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»);

- ««Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

- «Прогноз социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2012 год и на период до 2014 года» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 554-рп);

- «Доступная среда на 2011–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 24 августа 2010 года № 237-пп);

- «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 г. № 387-пп);

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

- «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010–2013 годы» (Постановление администрации Архангельской области от 22 сентября 2008 года № 216-па/33);

- «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области на 2009–2014 годы» (Постановление администрации Архангельской области от 17 марта 2009 года № 72-па/10);

- «Газификация Архангельской области в 2012–2014 годах» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 363-пп);

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 360-пп);

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 310-пп);

- «Молодежь Поморья (2012–2014 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 г. № 382-пп);

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области на 2012-2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 369-пп);

- «Спорт Беломорья на 2011–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 212-пп);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 14 сентября 2010 года № 262-пп);

- «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 321-пп);

- «Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 326-пп);

- «Электронная Архангельская область на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 328-пп);

- «Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

- «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

- «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

- «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 13 сентября 2011 г. № 317-пп);

- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

- «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

- «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

- «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 01 декабря 2009 г. № 168-пп);

- Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

- Прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2012 год и на период до 2014 года (Распоряжение Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 554-рп);

- “Схема территориального планирования Архангельской области”, ОАО РосНИПИ Урбанистики, 2012 год;

- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский район» на 2012-2016 годы;

- Основные показатели социально-экономического положения Холмогорского района за 2013 год:

- Отчет об работе муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 2013 год;

- Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) Архангельской области. Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ухтостровское» на 2013-2015 годы.

##### Проект генерального плана   разработан творческим коллективом

Руководитель  	А.В. Пугин

Руководитель проекта, главный инженер проекта	Н.В. Парыгин

Главный архитектор проекта

Комплексный градостроительный анализ территории:

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его комплексного развития:

Ф.Б. Казакова

Анализ современного использования территории муниципального образования «Ухтостровское» и определение потребностей в территориях на перспективу:

А.В.Пугин

Развитие транспортной инфраструктуры:

Развитие систем инженерной инфраструктуры:

Природоохранные мероприятия:			В.Л.Коротяев

Графическое исполнение чертежей:	 	В.Л. Коротяев

# Основные положения   Генерального плана

## Цели и задачи проекта

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа нового поколения, направленного на создание условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования     «Ухтостровское» Холмогорского муниципального района Архангельской области (далее также – Ухтостровское сельское поселение, Ухтостровское с.п.).

В задачу Генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, создания предпосылок социальной стабильности, формирования благоприятной среды обитания, обеспечения экологической безопасности.

Предмет Генерального плана - пространственная организация территории в соответствии с поставленными стратегическими целями - устойчивое развитие территории.

В широком смысле, устойчивое развитие муниципального образования означает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития территории, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание «гуманной» среды сельского поселения.

Основной целью Генерального плана муниципального образования «Ухтостровское» является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики сельского поселения.

Данная цель достижима посредством обеспечения условий устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, Холмогорского района, сельского поселения «Ухтостровское» посредством определения назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Общее состояние и качество городской среды является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе поселений за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана, как утверждаемого документа, направленного на оптимизацию пространственной среды городского поселения и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании муниципального образования.

Основными задачами нового Генерального плана муниципального образования являются:

- разработка стратегии градостроительной деятельности;

- разработка системы градостроительных мероприятий по устойчивому развитию городского поселения;

- разработка первоочередных градостроительных мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования «Ухтостровское».

Реализация областных, районных, муниципальных программ социально-экономического развития и основных предложений Генерального плана позволит достичь к 2035 году следующих результатов:

Качественное повышение уровня жизни населения:

- формирование сельского поселения, как современного многофункционального поселения;

- расширение и увеличение разнообразия социальной сферы;

- модернизация промышленного производства;

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- создание новых рабочих мест.

Качественное изменение условий проживания населения:

- интенсивное жилищно-гражданское строительство и увеличение жилищной обеспеченности;

- развитие транспортного обслуживания;

- нормализация экологической обстановки;

- развитие зеленых зон и мест отдыха;

- благоустройство и инженерное оборудование территории.

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Ухтостровское» расположено в северной части Холмогорского района по обеим берегам реки Северная Двина, граничит с сельскими поселениями Холмогорского района Холмогорским, Ломоносовским и Луковецким, а также с Косгорским сельским поселением Приморского муниципального района.

В его состав входят 23 населенных пункта, 19 из них находятся на острове Ухтострово – одном из самых больших островов в нижнем течении Северной Двины. Остров находится напротив Холмогор и кроме Северной Двины омывается протоками Богоявленка и Лиговка.

Административный центр - деревня Горка-Кузечевская. От нее до районного центра 12 километров через островные территории муниципального образования Ломоносовское и водные преодолимые транспортом в любое время года.

В 70-80-е годы прошлого столетия на территории Ухтостровского сельсовета были построены животноводческие фермы и гаражи, дороги и жилые дома. В 1972 году построено здание Рембуевской школы, в 1987-м – здание Рембуевского детского дома, в 1991 году – здание детского сада «Ручеек» в деревне Горка-Кузнечевская, в котором в настоящее время располагаются Ухтостровская основная общеобразовательная школа, библиотека, клуб и администрация МО «Ухтостровское».  28 августа  2013 года введено в эксплуатацию новое здание ФАП.

В свое время славился высокими надоями молока, богатыми урожаями картофеля, овощей, зерновых племенной совхоз имени К.Е. Ворошилова, который был создан в 1971 году. Со дня образования по 1987 год председателем племсовхоза работал Федор Егорович Коротов. За доблестный труд многие ухтостровцы были награждены медалями и орденами. Звания Героя Социалистического Труда удостоены Екатерина Михайловна Колтовая и Екатерина Алексеевна Морозова. За высокие производственные показатели орденом Ленина награждена Алевтина Михайловна Лаишевцева, орденом Трудового Красного Знамени – Галина Константиновна Леонтьева. Звание Ударника коммунистического труда было присвоено Нине Ивановне Шестаковой, которая 20 лет проработала трактористкой.

Значительный вклад в развитие муниципального образования внесли Дмитрий Яковлевич Антонов, Иван Андреевич Волков, Валентина Дмитриевна Батракова, в разное время возглавлявшие администрацию сельсовета. Более полувека благородному делу просвещения посвятила Заслуженный учитель РСФСР Александра Егоровна Волкова.

Перечень населенных пунктов:

- дер. Горка-Кузнечевская

- дер. Александровская 1-я

- дер. Александровская 3-я

- дер. Андриановская

- дер. Богоявленская Горка

- дер. Большая Вашкаранда

- дер. Большой Наволок

- дер. Бор

- дер. Вождорма

- дер. Волково

- дер. Гольцово

- дер. Елисеевская

- дер. Кашино

- дер. Кобылинская

- дер. Кузьминская

- дер. Малая Вашкаранда

- дер. Малый Наволок

- дер. Митрофановщина

- дер. Нестерово

- дер. Рембуево

- дер. Романовская

- дер. Шеинская

- хтр. Матера

Социальная сфера сельского поселения представлена следующими учреждениями :

- МБОУ "Рембуевская СОШ" в д.Рембуево

- Детский сад № 81 «Якорёк» ведомство войсковая часть  20851 в д.Рембуево"

- Детский сад  № 8 «Ручеёк» структурное подразделение  МБОУ «Рембуевская СОШ» в д. Горка-Кузнечевская "

- Ухтостровская основная общеобразовательная школа-структурное подразделение МБОУ "Рембуевская СОШ" в д. Горка-Кузнечевская

- Государственное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рембуевский детский дом» в д.Рембуево

- Ухтостровский ФАП  в д. Горка-Кузнечевская

- Нестеровский ФАП в д. Нестерово

- Рембуевский ФАП в д. Рембуево

- Ухостровская библиотека

Предприятия расположенные на территории сельского поселения:

- Отделение почтовой связи 164554 п/о Андриановское в д. Горка-Кузнечевская

- Отделение почтовой связи 164535 п/о Рембуево в д. Рембуево

Экологические проблемы на территории муниципального образования заключаются в необходимости реконструкции водозоборных сооружений на материковой части поселения и строительстве водозаборных сооружений на островной территории, а также рекультивации и реконструкции свалки на островной территории.

# Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы

## Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 территория о.Ухтостров относится к строительно-климатической зоне IIА.

Климат рассматриваемой территории континентальный, характеризуется неустойчивостью погоды, вследствие частой смены воздушных масс, поступающих из Арктики, Сибири и с Атлантического океана. Район получает большое количество солнечной энергии, особенно летом, но, несмотря на это, лето здесь короткое и прохладное, так как большая часть тепла расходуется на прогревание почвы, таяние снега, льдов и нагревание холодный масс воздуха, поступающих с Арктики. Зима долгая, холодная с устойчивым снежным покровом. По теплообеспеченности вегетационного периода район относится к умеренно-холодному агроклиматическому району Архангельской области.

Большое влияние оказывают и холодные моря: Белое, Баренцево и Карское - они понижают летние температуры.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1576 часов за год с максимальным количеством часов в июне – 320 и с минимальным в декабре – 2 часа.

Продолжительность вегетационного периода около 91 дня. Средняя температура самого теплого месяца (июля) 15-16°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) – 13,3°С. Самая низкая температура -46°С наблюдалась в декабре за многолетний период наблюдений.

Зимой влияние морей на температуру воздуха почти не сказывается.

В течение года имеют место постоянно меняющие свое направление ветры, однако, преобладающими в годовом ходе являются южные. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек.

Осадки распределяются неравномерно по временам года. Преимущественно они выпадают в летний период. Среднегодовое количество осадков составляет 493 мм.

Относительная влажность воздуха, в среднем, 72 % в год, большая – в осеннее-зимний период, когда часто наблюдаются туманы. В среднем туманных дней в году бывает около 30.

Высота снежного покрова достигает 41-42 см. Средняя глубина промерзания почв составляет 170-175 см.

Ниже на рисунке 2.1.1 приведена роза ветров по направлениям по муниципальному образованию.

Рисунок 2.1.1

## Гидрологическая характеристика

Остров Ухтостров располагается в нижнем течении р. Сев. Двина, одной из крупнейших рек Европы, где она делится на ряд рукавов.

Островная территория, омываемая водами р. Сев.Двины и несколькими протоками (прот. Богоявленка, прот. Луготинка, прот. Васильевский Полой).

Часть деревень расположены на левом берегу р. Сев. Двина, часть на правом берегу протоки Богоявленка и четыре населенных пункта на правом берегу р.Северная Двина.

По характеру водного режима Северная Двина относится к типу рек с весенним половодьем, преимущественно снегового питания (50%), грунтовое составляет 28%, дождевое - 22% общего годового стока. Весеннее половодье начинается в мае и заканчивается в конце мая, весной проходит до 60% стока. Осенью во время обложных дождей (октябрь-ноябрь) наблюдается повышение уровней. В это время проходит 20% годового стока. В остальные месяцы сток примерно одинаков.

Водный режим реки на этом участке изучается водопостом, расположенном несколько выше по течению у с. Усть-Пинега, что вполне оправдано, так как этот участок реки является бесприточным и практически отсутствует уклон водной поверхности.

Зимний режим характеризуется устойчивым ледоставом, продолжающимся с первой декады ноября до первой декады мая.

##### Выводы

Основным источником водоснабжения служат поверхностные воды.

Водные ресурсы территории достаточны для использования в качестве источника для питьевого и промышленного водоснабжения;

Основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод являются туризм и рекреация, рыболовство.

## Рельеф и геологическое строение

В геологическом строении  о.Ухтостров принимают участие болотно-озерные образования и отложения валдайского ледниковья четвертичной системы.

Ниже приводится послойное описание разреза сверху вниз:

а) техногенные отложения почвенно-растительный слой представлен песчано-глинистым материалом с корнями растений. Мощность 0,1-0,4 м;

б) болотно-озерные отложения (p IV) вскрыты несколькими скважинами в центральной и юго-восточной частях территории и представлен плохо разложившимися торфами от светло- до темно-коричневого цвета.

Мощность болотно-озерных отложений колеблется от 2,0 м в центральной до 5,2 м.в юго-восточной части.

в) ледниковые отложения (gl III vd) представлены плотными, пылеватыми суглинками с гравием и галькой от мягко-тугопластичных до полутвердых и твердых с прослоями серых и коричневых пластичных, реже твердых супесей (до 1,2 м), реже светло-коричневыми глинами. Мощность прослоев до 1,0 м.

Вскрытая мощность ледниковых отложений колеблется от 1,95 до 7,5 м.

### Гидрогеологическая характеристика

Грунтовые воды, приурочены к незначительным по простиранию и мощности супесчаным и песчаным линзам в моренных суглинках или к озерно-болотным отложениям. Мощность водонасыщенных отложений колеблется от сантиметров до 3,6 м. в юго-восточной части. Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков.

Подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются населением посредством шахтных колодцев. Для решения вопроса перевода сельского поселения на подземные источники водоснабжения необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия в основном благоприятны для возведения зданий и сооружений на естественном основании, моренные суглинки тугопластичной и полутвердой консистенции располагаются близко от поверхности.

Грунтами основания будут служить моренные суглинки тугопластичной, полутвердой и твердой консистенции.

По косвенным геологическим и геоморфологическим данным на территории о.Ухтостров выделены тектонические нарушения – оси предполагаемых геодинамически активных разломов северо-западного и близширотного простирания. В пределах влияния геодинамически активных разломов консистенция моренных суглинков изменяется от тугопластичной и полутвердой до мягкопластичной, что ухудшает их свойства как опорного горизонта для фундаментов. В узлах пересечения разнонаправленных геодинамически активных разломов не рекомендуется размещать детские дошкольные, общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения.

В центральной и юго-восточной частях территории вскрыты болотно-озерные отложения (p IV), представленные плохо разложившимися торфами от светло- до темно-коричневого цвета, мощностью более 2 м. Так же необходимо отметить, что южная часть территории неблагоприятна для строительства по затоплению паводком обеспеченностью P=1%.

##### Выводы

- Территория МО «Ухтостровское» характеризуется благоприятными на материке и ограниченно благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства на островных территориях.

- Территории ограничено благоприятные и неблагоприятные для основания получили развитие в центральной и южной части муниципального образования

- Ограничивающим градостроительное освоение фактором является развитый, на большей части территории, процесс заболачивания и заторфовывания территории, наличие участков рельефа с уклоном поверхности 10% и более на материковой части.

- Освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание локальных средств инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и кольцевых дренажей).

- Одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается любыми местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением переувлажненных. Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем растительной земли. Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

- При проектировании и строительстве зданий и сооружений на ограничено благоприятных и неблагоприятных территориях необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

## Земельные ресурсы

Информация по площади муниципального образования и по площади различных категорий земель приведены на основании картометрического обмера.

Общая площадь муниципального образования   «Ухтостровское» составляет 70261,30 га.

Структура земельного фонда муниципального образования   «Ухтостровское» представлена в Таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1.

| № п/п | Категория земель | Площадь, га* | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4577,78 | 6,52 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 674,17 | 0,96 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 740,18 | 1,05 |
| 4 | Земли лесного фонда | 61042,68 | 86,88 |
| 6 | Земли водного фонда | 3226,49 | 4,59 |
| 7 | Итого в административных границах: | 70261,30 | 100,0 |

*Площади населенных пунктов требуют уточнения

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах муниципального образования составляет 4577,78 га (6,52 %).

Земли населенных пунктов

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 674,17 га (0,96 %). В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные областным законом границы населенных пунктов.

Таблица 2.4-2 Состав земель населенных пунктов на 2013 год.

| № п/п | Населенные пункты | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Горка-Кузнечевская | 76,07 | 11,28 |
| 2 | дер. Александровская 1-я | 33,55 | 4,98 |
| 3 | дер. Александровская 3-я | 27,26 | 4,04 |
| 4 | дер. Андриановская | 31,95 | 4,74 |
| 5 | дер. Богоявленская Горка | 24,79 | 3,68 |
| 6 | дер. Большая Вашкаранда | 11,34 | 1,68 |
| 7 | дер. Большой Наволок | 9,15 | 1,36 |
| 8 | дер. Бор | 31,36 | 4,65 |
| 9 | дер. Вождорма | 124,09 | 18,41 |
| 10 | дер. Волково | 20,25 | 3,00 |
| 11 | дер. Гольцово | 33,50 | 4,97 |
| 12 | дер. Елисеевская | 26,29 | 3,90 |
| 13 | дер. Кашино | 13,17 | 1,95 |
| 14 | дер. Кобылинская | 2,04 | 0,30 |
| 15 | дер. Кузьминская | 18,45 | 2,74 |
| 16 | дер. Малая Вашкаранда | 6,44 | 0,96 |
| 17 | дер. Малый Наволок | 17,52 | 2,60 |
| 18 | дер. Митрофановщина | 2,22 | 0,33 |
| 19 | дер. Нестерово | 35,95 | 5,33 |
| 20 | дер. Рембуево | 73,11 | 10,84 |
| 21 | дер. Романовская | 16,71 | 2,48 |
| 22 | дер. Шеинская | 24,19 | 3,59 |
| 23 | хтр. Матера | 14,77 | 2,19 |
|  | Итого: | 674,17 | 100 |

*Площади населенных пунктов требуют уточнения

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 740,18 га (1,05 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены землями занятыми железными дорогами, федеральными и региональными автомобильными дорогами, инженерными объектами (опоры ЛЭП и т.д) и объектами промышленности.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Наибольшую площадь занимают земли лесного фонда 61042,68 га (86,88 % всей территории).

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории муниципального образования отсутствуют.

Земли водного фонда

Земли водного фонда представлены территориями поверхностных вод (озера, реки и т.д). Площадь данной категории составляет 3226,49 га (4,59 %). Данная информация требует уточнения, т.к возможно что не все водные объекты отнесены к категории земель водного фонда.

##### Выводы

Отсутствие утвержденных границ населенных пунктов создает сложности при предоставлении земельных участков для различного вида использования. В основном эта проблема возникает при выделении новых земельных участков под строительство индивидуальной жилой застройки.

Данные по существующим границам категории земель населенных пунктов требуют уточнения

Отрицательным фактором является «мозаичность» распределения земельных участков, находящихся в частной собственности. Среди земельных участков, предоставленных для индивидуального жилого строительства (категория земель населенных пунктов), попадаются участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства (категория земель сельскохозяйственного назначения).

Не определено, на каких категориях земель расположены кладбища. Кладбища могут располагаться либо на землях населенных пунктов, либо на землях промышленности и иного специального назначения.

# Комплексная оценка и планировочная организация территории

## Современная планировочная организация территории сельского поселения

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов территорий сельского поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития муниципального образования на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов;

- Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- Санитарно-защитные зоны и придорожные полосы от железной дороги, автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Зоны охраны федеральных объектов культурного наследия (Варваринская церковь, 1693-1702 г. г, 1722г., д. Шеинская, д 2. и Благовещенская церковь 1850 -1856 г.г., строитель Е.П. Анисимов, д. Александровская 3я, д. 12);

- Месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера приводятся в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а также их санитарно-защитные зоны.

На чертеже «Карта ограничений использования территорий» показаны санитарно-технические, инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

В разделе «Организация санитарно-защитных зон» приведен список объектов и организаций МО Ухтостровское с указанием размеров СЗЗ и классов (в соответствии с санитарной классификацией).

По санитарной классификации предприятия в МО «Ухостровское»:

I класса: свалка твердых бытовых отходов у д.Елисеевская;

IV класса: пилорама у хтр. Матера, коровник на 120 голов у д.Большая Вашкаранда, котельная в д.Рембуево;

V класса: сельские кладбища (в районе д. Рембуево, д. Шеинская, д.Бор).

Проекты санитарно-защитных зон отдельных предприятий, в сельском поселения не разработаны.

В проекте в системе планировочных ограничений и территорий регламентированного градостроительного использования приняты нормативные СЗЗ для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ.

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании действующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция),

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Таблица 3-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования (разрешенные к размещению объекты) | Запрещенные виды использования (запрещенные объекты к размещению) |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

##### Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

Санитарные разрывы от железной дороги

Санитарный разрыв от железнодорожной ветки – 100 м.

Придорожные полосы от автомобильных дорог

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (пункт 8.21) автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330, где установлены следующие санитарные разрывы: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ 50 м. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. В соответствии с пунктом 11.6  этого же нормативного документа, расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Автомобильные дороги II – III категорий – 100 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог – от 25 до 75 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Статья 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» определяет объекты электросетевого хозяйства как «линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование».

Согласно Приложению к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 3-2 Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны линий и сооружения связи и радиофикации

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на расстоянии от 2 до 3 метров.

В лесных массивах создаются просеки шириной от 4 до 6 метров.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Охранные зоны тепловой сети

Охранные зоны тепловой сети с целью обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Объектом охраны является комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.

Согласно приказу Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные  зоны  тепловых  сетей  устанавливаются  вдоль  трасс прокладки   тепловых   сетей   в   виде  земельных  участков  шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного  теплопровода  бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от  тепловых  сетей  до  зданий, сооружений,  линейных  объектов  определяются  в  зависимости  от типа прокладки,  а  также  климатических  условий  конкретной  местности  и подлежат обязательному соблюдению при проектировании,  строительстве и ремонте  указанных  объектов  в  соответствии  с   требованиями   СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Таблица 3-3 Перечень водоохранных зон

| № п/п | Название водотока | Длина водотока, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Северная Двмна | более 50 | 200 | 50 |
|  | прот. Богоявленка | от 10 до 50 | 100 | 50 |
|  | прот. Луготинка | от 10 до 50 | 100 | 50 |
|  | прот. Васильевский Полой | от 10 до 50 | 100 | 50 |
|  | р. Большая Юра | более 50 | 200 | 50 |
|  | р. Малая Юра | от 10 до 50 | 100 | 50 |
|  | р. Касса | от 10 до 50 | 100 | 50 |
|  | р. Маевка | от 10 до 50 | 100 | 50 |
|  | р. Волковянка | до 10 | 50 | 50 |
|  | оз. Палозеро | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Юрозеро | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Среднее | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Большое Щучье | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Рузгозеро | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Большое Кассозеро | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Малое Кассозеро | менее 0,5 га | 50 | 50 |
|  | оз. Боброво | менее 0,5 га | 50 | 50 |

Установленные вышеуказанным документом водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы показаны на схемах генерального плана поселения.

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим хозяйствования.

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ.

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*):

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 3-4 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

### Территориальные ресурсы

Муниципальное образование «Ухтостровское» расположено в северной части Холмогорского района по обеим берегам реки Северная Двина, граничит с сельскими поселениями Холмогорского района Холмогорским, Ломоносовским и Луковецким, а также с Косгорским сельским поселением Приморского муниципального района.

Изначально селитебные территории формировались здесь вдоль реки Северной Двины, а также по периметру островной территории.

Урбанизированные территории в границах крупных населенных пунктов муниципального образования представляют собой компактные образования со хаотично сложившимся функциональным зонированием и объемно-пространственной организацией территории. Планировочная структура территорий неупорядочена и дисперсна.

Упорядочение функциональных зон возможно как на застроенных территориях с учетом уплотнения застройки, так и на свободных территориях за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Такие ресурсы имеются вблизи населенных пунктов Рембуево, Волково, Александровская -3я, Большая Вашкаранда, Горка-Кузнечевская.

В его состав входят 23 населенных пункта, 19 из них находятся на острове Ухтострово – одном из самых больших островов в нижнем течении Северной Двины. Остров находится напротив Холмогор и кроме Северной Двины омывается протоками Богоявленка и Лиговка.

Административный центр - деревня Горка-Кузнечевская.

## Основные направления градостроительного развития территории сельского поселения

Генеральный план в основном сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории сельского поселения «Ухтостровское» и предусматривает их органичное развитие на первую очередь и на расчетный срок. Проектом предполагается рациональное использование территории населенных пунктов, при котором значительная часть положений Генерального плана реализуется за счет вовлечения в градостроительную деятельность ранее не использованных территорий.

Основные планировочные развитие населенных пунктов Вождерма, Матера, Малый Наволок, Большой Наволок, Андриановская,  Александровская 1-я, Шеинская, Елисеевская, Кашино, Кузьминская, Нестерово, Малая Вашкаранда Богоявленская Горка, Митрофановщина, Гольцово, Романовская, Кобылинская фиксируется в действующих границах за счет освоения свободных от застройки территорий населенных пунктов.

Территория деревень Рембуево, Волково, Горка-Кузнечевская,  Большая Вашкаранда, Александровская 3-я, хут. Матера расширяются  за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

### Архитектурно-пространственная организация территории

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов сельского поселения «Ухтостровское» положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение сложившейся планировки населенных пунктов;

- первоочередное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов, упорядочение территорий с отводами под новое жилищное строительство;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных и планировочных условий экономического и социального развития;

- для упорядочения границ и земельных отношений разработаны границы всех населенных пунктов, с включением в них необходимых территориальных резервов для развития селитебных и производственных зон.

Планировочную основу муниципального образования составляют природный и урбанизированный каркас территории.

Природный каркас - это система озелененных территорий: парков, скверов, бульваров, лесных и лесопарковых массивов, лугопарков и систем водных объектов. Организация природного каркаса предусматривает сохранение, выявление и дополнение исторических характерных для поселения ландшафтных панорам. Каркас образует природоохранную и функциональную подсистему поселения.

Урбанизированный каркас - это основа общественной и производственной функциональных подсистем поселения. Он структурно формируется следующими элементами:

- системой главных планировочных осей поселения. К ним относятся: основные автодороги;

- основными градостроительными узлами, системой центров и подцентров поселения;

- примагистральными и прибрежными территориями, вдоль которых формируется основная система расселения. Эти зоны характеризуются высокой интенсивностью использования.

Дополняют урбанизированный каркас поселения территории, занятые зонами жилой застройки, производственными зонами, зонами специального назначения, зонами инженерной инфраструктуры.

Структура населенных пунктов формируется сетью улиц, пешеходных сообщений и зеленых насаждений.

На жилых территориях, попадающих в санитарно-защитные зоны, Генеральным планом предлагается зона особого строительного режима, с запрещением нового строительства жилья, школ и дошкольных образовательных учреждений, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружении, детских площадок, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования с постепенным, по мере амортизации, выносом существующих перечисленных выше объектов. В последствии эти территории предлагается озеленить и частично застроить общественными и коммунально-складскими организациями в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития поселения.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

Зона реконструкции и благоустройства - это территории сложившейся застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой застройки с развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им современных тенденций планировочной организации, повышается уровень благоустройства территорий.

Зона нового освоения - это сформированные на свободных территориях селитебные территории.

Местоположение территории, транспортная доступность, особенности ландшафта, обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям.

В Генеральном плане МО Ухтостровское установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- Зона градостроительного использования

- Зона сельскохозяйственного назначения

- Зона лесохозяйственного использования

- Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Зоны производства;

- Рекреационные зоны.

Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостевых домов и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан.

Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов лесного фонда.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны сельскохозяйственного назначения – земли расположенные за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства.

Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории поселения такими объектами являются кладбища и свалка.

Зона производства – предназначена для размещения объектов производства.

# Демографический потенциал

Численность постоянного населения сельского поселения Ухтостровское на 01.01.2013 года составила 612 человек. Численность сезонного населения доходит до 2000  человек,   собственные усадебные дома которых используются для отдыха в летний период времени.

Таблица 4-1 Численность и половая структура населения сельского поселения Ухтостровское в разрезе населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения

| Населённый пункт | Численность населения на 01.01.2011**, чел. | Численность населения на 01.01.2013, чел.* |
| --- | --- | --- |
|  | всего | женщины | мужчины | всего |
| Ухтостровское | 615 | 330 | 285 | 612 |
| дер. Горка-Кузнечевская | 88 | 49 | 39 | 72 |
| дер. Александровская 1-я | 18 | 10 | 8 | 15 |
| дер. Александровская 3-я | 16 | 12 | 4 | 14 |
| дер. Андриановская | 53 | 36 | 17 | 50 |
| дер. Богоявленская Горка | 6 | 3 | 3 | 8 |
| дер. Большая Вашкаранда | 14 | 9 | 5 | 13 |
| дер. Большой Наволок | 6 | 3 | 3 | 6 |
| дер. Бор | 6 | 2 | 4 | 8 |
| дер. Вождорма | 5 | 2 | 3 | 4 |
| дер. Волково | 2 | 1 | 1 | 2 |
| дер. Гольцово | 0 | 0 | 0 | 1 |
| дер. Елисеевская | 34 | 22 | 12 | 32 |
| дер. Кашино | 15 | 10 | 5 | 13 |
| дер. Кобылинская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дер. Кузьминская | 4 | 2 | 2 | 4 |
| дер. Малая Вашкаранда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дер. Малый Наволок | 2 | 1 | 1 | 3 |
| дер. Митрофановщина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дер. Нестерово | 2 | 1 | 1 | 2 |
| дер. Рембуево | 324 | 156 | 168 | 346 |
| дер. Романовская | 2 | 1 | 1 | 1 |
| дер. Шеинская | 11 | 6 | 5 | 9 |
| хтр. Матера | 7 | 4 | 3 | 9 |

* численность населения приведена в соответствии с данными, предоставленными администрацией сельского поселения

** численность населения приведена в соответствии с данными переписи населения в 2011 года.

По результатам  вышеприведенным данным наблюдается медленная естественная убыль численности населения сельского поселения. Доля мужского населения составляет 46%, женского-54%.

Таблица 4-2 Численность трудовых ресурсов сельского поселения Ухтостровское в разрезе населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения

| Наимен-е населенного пункта | Численность населения* | Численность населения до 16 лет | Численность трудовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Андриановская | 58 | 21 | 46 |
| Александровская 1-я | 24 | 6 | 16 |
| Александровская 3-я | 21 | 6 | 9 |
| Большая Вашкаранда | 15 | 2 | 6 |
| Богоявленская Горка | 7 | 0 | 1 |
| Бор | 8 | 0 | 4 |
| Большой Наволок | 6 | 0 | 4 |
| Волково | 2 | 0 | 0 |
| Вождорма | 2 | 0 | 0 |
| Горка-Кузнечевская | 117 | 24 | 69 |
| Гольцово | 0 | 0 | 0 |
| Елисеевская | 38 | 19 | 15 |
| Кашино | 16 | 1 | 12 |
| Кобылинская | 0 | 0 | 0 |
| Кузьминская | 4 | 0 | 2 |
| Нестерово | 2 | 0 | 0 |
| Митрофановщина | 1 | 0 | 0 |
| Малая Вашкаранда | 0 | 0 | 0 |
| Малый Наволок | 3 | 0 | 0 |
| Рембуево | 354 | 96 | 185 |
| Романовская | 2 | 0 | 0 |
| Матера | 13 | 0 | 5 |
| Шеинская | 9 | 0 | 3 |

      - - информация из паспортных данных поселения.

Таблица 4-3 Естественное и механическое движение населения в сельском поселении Ухтостровское за 2012 год

| Показатели | Ед. измерения | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 8 |
| Число умерших | человек | 6 |
| Число прибывших | человек | 7 |
| Число выбывших | человек | 13 |
| Миграционный прирост | человек |  |
| Изменение численности населения за год | человек | 3 |

В сельском поселении нет крупных промышленных предприятий, жители сельского поселения работают в г. Архангельске и других  прилегающих поселениях Холмогорского и Приморского районов. Сальдо миграции в сельском поселении непостоянно, но в целом отрицательное и имеет тенденцию к уменьшению численности, что обусловлено островной территорией труднодоступной для постоянно проживающего населения в межсезонье. Для последующего роста сельского поселения требуется улучшение экономической ситуации, вместе с ней повышается и качество жизни населения, что непосредственно влияет и на демографическую ситуацию.

##### Прогноз численности населения

В Ухтостровском сельском поселении в последние годы наблюдается процесс убывания  численности постоянно проживающего населения за счёт     возрастающего миграционного оттока населения.

В виду близости сельского поселения Ухтостровское к разрастающемуся городу Архангельску, экологически чистой территорией и непосредственным примыканием водных объектов к населенным пунктам, поэтому можно прогнозировать повышение миграционного прироста в сельское поселение к расчётному сроку. Учитывая перспективное расширение территории населенных пунктов д. Горка Кузнечевская, д. Александровская, д. Большая Вашкаранда, д. Волково, д. Рембуево.

Таблица 4-4 Прогноз численности населения сельского поселения по отдельным населенным пунктам

| Населённый пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее положение на 01.01.2011 | Расчетный срок, 2035 год |
| Ухтостровское | 612 | 1450 |
| дер. Горка-Кузнечевская | 72 | 102 |
| дер. Александровская 1-я | 15 | 36 |
| дер. Александровская 3-я | 14 | 135 |
| дер. Андриановская | 50 | 80 |
| дер. Богоявленская Горка | 8 | 16 |
| дер. Большая Вашкаранда | 13 | 103 |
| дер. Большой Наволок | 6 | 12 |
| дер. Бор | 8 | 16 |
| дер. Вождорма | 4 | 9 |
| дер. Волково | 2 | 280 |
| дер. Гольцово | 1 | 5 |
| дер. Елисеевская | 32 | 50 |
| дер. Кашино | 13 | 26 |
| дер. Кобылинская | 0 | 1 |
| дер. Кузьминская | 4 | 8 |
| дер. Малая Вашкаранда | 0 | 2 |
| дер. Малый Наволок | 3 | 5 |
| дер. Митрофановщина | 0 | 2 |
| дер. Нестерово | 2 | 5 |
| дер. Рембуево | 346 | 516 |
| дер. Романовская | 1 | 2 |
| дер. Шеинская | 9 | 18 |
| хтр. Матера | 9 | 21 |

Расчет численности  перспективного населения проведен по формуле:

где Nрас. - расчетная численность населения, чел.;
Nсущ. – существующая численность по всероссийской переписи населения, чел. (612чел.);

P – естественный прирост (убыль) (+ 2 чел. (+0,33%), %;
V – механический прирост (убыль) (- 6 чел. (-0,98%), %;
T – расчетный срок.

Таким образом, генеральным планом прогнозируется перспективная численность населения в муниципальном образовании «Ухтостровское» составит на первую очередь к 2025 году  - 980 человек и на конец расчетного срока в 2035 году  - 1450 человек.

# Экономический потенциал

Экономический потенциал муниципального образования «Ухтостровское» обусловлен его экономико-географическим положением. По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень» по которой осуществляется связь с областным центром.  Все населенные пункты муниципального образования находятся от областного центра практически в двухчасовой транспортной доступности. От областной дороги до населенных пунктов островной территории связывает  подъездная дорога «Подъезд к хтр. Матеры». С районным центром с. Холмогоры связывает  автомобильная дорога «Холмогоры-Андриановская».  Железная дорога «Архангельск-Карпогоры» Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» связывает  населенные пункты соседнего «Луковецкого» муниципального образования с областным центром и населенными пунктами Пинежского (районный центр с. Карпогоры) и Приморского районов (ст.Лодемский, садоводческие объединения Косково, Озерный, Рыбак и др.).

Общий перечень автомобильных дорог местного значения в населённых пунктах на территории МО «Ухтостровское", утверждённый Постановлением администрации муниципального образования приведен в таблице 5-1

Таблица 5-1

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
| По деревне Малый Наволок , идентификационный номер 11-256-852 ОП МП 01 | 0,3 |
| По деревне Большой Наволок, 11-256-852 ОП МП 02 | 0,3 |
| По д. Александровская 1-я, 11-256-852 ОП МП 03 | 1,0 |
| По д. Горка-Кузнечевская 11-256-852 ОП МП 04 | 0,8 |
| По деревне Шеинская, 11-256-852 ОП МП 05 | 0,5 |
| По деревне Елисеевская 11-256-852 ОП МП 06 | 0,6 |
| По деревне Кашино 11-256-852- ОП МП 07 | 0,7 |
| По деревне Бор 11-256-852 ОП МП 08 | 0,7 |
| По деревне Александровская 3-я 11-256-852 ОП МП 09 | 0,8 |
| По деревне Романовская 11-256-852 ОП МП 10 | 0,3 |
| По деревне Гольцово 11-256-852 ОП МП 11 | 0,4 |
| По деревне Митрофановщина 11-256-852 ОП МП 12 | 0,2 |
| По деревне Богоявленская Горка 11-256-852 ОП МП 13 | 1,0 |
| По деревне Нестерово 11-256-852 ОП МП 14 | 0,8 |
| По деревне Рембуево 11-256-852 ОП МП 15 | 2,0 |
| По деревне Волково 11-256-852 ОП МП 16 | 0,6 |
| По деревне хтр. Матера 11-256-852 ОП МП 17 | 0,8 |
| По деревне Вождорма 11-256-852 ОП МП 18 | 1,7 |

Областной центр для поселения выполняет функцию периодического обслуживания населения, его влияние распространено   в радиусе 2- часовой транспортной доступности до населенных пунктов. В областном 
центре имеется достаточное для обеспечения нужд населения количество учреждений повседневного и периодического обслуживания.

В рамках территориального планирования Архангельской области территория сельского поселения попадает в зону туристическо-рекреационного развития, в подзону экологического и природного, оздоровительного отдыха, а также охотничье рыболовного туризма.

Кроме того потенциал для развития селитебных территорий составляют имеющиеся на территории местные запасы глин для кирпичного производства, что может обеспечить относительно высокий процент кирпичной жилой и нежилой застройки, нормативный срок службы которой более 100 лет.

Муниципальное образование имеет потенциал для развития сельского хозяйства.   Земли АО «Двина» составляли 2 157 га.

### Промышленность

На территории сельского поселения Ухтостровское отсутствуют промышленные предприятия. Сфера экономики представлена малым бизнесом.

Из предприятий на территории поселения находятся мелкие пилорамы и объекты торговли. На территории поселения находится военные объекты общероссийского значения. Кроме того существуют земельные участки предприятия АО «Двина», на базе которых создано предприятие по выращиванию и переработке чистого картофеля, имеющее перспективное развитие.  На указанных земельных участках ведет бизнес компания братьев МакКейн по выпуску качественных продуктов питания из картофеля, в том числе замороженный картофель фри, пицца, аппетайзеры, соки, десерты, овощи и т. д. Производительность одной фабрики по бизнес плану компании может составить 500 000 кг/час. При производительности 700 кг/час замороженного картофеля фри штат сотрудников составляет 30 человек. Актуальный перспективный бизнес - это дополнительное пополнение бюджета муниципального образования.

Кроме того, центром многофункционального развития промышленного, транспортного и научно-культурного потенциала для территории МО «Ухтостровское является город Архангельск, расположенный в  2 часовой доступности для всех населенных пунктов сельского поселения.

### Сельскохозяйственное производство

Ввиду неблагоприятных природно-климатических условий на территории МО «Ухтостровское» сельскохозяйственное производство в поселении развито не достаточно.

Крупных сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования нет. Сельскохозяйственное производство осуществляется в основном личными подсобными и фермерскими хозяйствами. Основная специализация – производство картофеля, молока и мяса. При этом поселение не обеспечивает себя в полной мере сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности возможно только за счет ввоза сельскохозяйственных продуктов из г. Архангельска, районов Архангельской области и соседних регионов.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства на территории МО «Ухтостровское» будет происходить за счет фермерского хозяйства и личных подсобных хозяйств.

Для развития сельскохозяйственного производства на территории МО «Ухтостровское» необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация существующих фондов;

- расширение посевных площадей;

- выделение кредитных средств основных сельскохозяйственным производителям муниципального образования на выгодных условиях;

- поддержка  личных подсобных хозяйств.

Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить обеспеченность местного населения основными сельскохозяйственными продуктами собственного производства и окажет положительное влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли Приморского района в целом.

### Малое предпринимательство и торговля

На территории сельского поселения Ухтостровское не представлено торговых сетей и крупных магазинов, все предприятия торговли имеют форму индивидуального предпринимательства.

Перечень предприятий повседневного культурно-бытового обслуживания функционирующих на территории поселения приведено в таблице 5.1.3-1

Таблица №5.1.3-1

| № п/п | Наименование учреждений | Учреждения, адрес | Кол. работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговля | ЧП Узкая Л.П. | 3 |
| 2 |  | ООО «Виктория» | 2 |
| 3 |  | ООО «Провинция» | 2 |

Все предприятия торговли представлены 10 торговыми точками.

### Туризм и рекреация

Сельское поселение Ухтостровское обладает относительно  выгодным географическим положение, которое обусловлено: относительной  близостью к городу  Архангельску, расстояние между сельским поселением и городом составляет 70 км, и расположением на островной территории, где отсутствуют крупные источники вредных выбросов. Территория может быть крупной рекреационной зоной, благоприятной для сезонного отдыха, охоты и рыбалки.

### Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования

##### Промышленный комплекс на материковой части

- Выделение земельных участков под размещение объектов   пищевой промышленности,  деревообрабатывающей производств и производства строительных материалов.

- Организация новых предприятий, переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- Создание инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых производств, привлечение инвесторов для развития рекреационно-туристической зоны на территории поселения.

##### Малое предпринимательство  на всей территории поселения (материковой и островной).

- Выделение земельных участков под строительство объектов малого бизнеса и предпринимательства в д. Горка Кузнечевская,  д. Андриановская и на о. Вашкаранда.

- Создание условий для развития малого предпринимательства и бизнеса посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

- обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- обеспечение доступа малого предпринимательства   к кредитным ресурсам;

- Развитие малого предпринимательства в производственной сфере, а также в сфере услуг, увеличение налогооблагаемой базы.

- Доведение инновационных разработок до производства конкурентоспособной продукции.

- Кадровое обеспечение деятельности малых  предприятий.

##### Торговля

- Создание на территории сельского поселения развитой торговой сети, включающей в себя учреждения торговли всех уровней.

- Проведение мероприятий по активизации торговли в сельском поселении: проведение выставок-ярмарок, привлечение крупных торговых сетей, создание инвестиционных площадок для объектов торговли, использование инновационных методов торговли, основанных на сети Интернет.

##### Сфера услуг

- Создание льготных условий и возможностей для развития всего спектра возможных предоставляемых услуг.

##### Строительный комплекс

- Создание условий для активизации строительства жилья,   социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Развитие государственной поддержки и кредитования в строительной сфере;

- Внедрение инновационных технологий строительства.

##### Организационная поддержка промышленности, предпринимательства и сферы услуг муниципального образования

- Информационная поддержка малого  предпринимательства и сферы услуг сельского поселения.

- Привлечение инвестиций.

##### Туризм и рекреация

- Создание опорных центров туристско-рекреационной деятельности в с. Холмогоры

- Создание инфраструктуры туризма, строительство гостевых домов на островной территории сельского поселения, а также туристических баз, обустройство территорий, предназначенных рекреации и туризма.

- Проведение информационной поддержки туристической сферы, размещение информации о природных и исторических туристических объектах в различных СМИ, сети Интернет.

# Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения Ухтостровское по состоянию на 01.01.2013 составляет 28902,7 кв.м общей площади.

Таблица 6-1 Структура жилищного фонда сельского поселения Ухтостровское в разрезе населённых пунктов на 01.01.2013, кВ.м общей площади

| Наименование показателей | Индивидуальных одноквартирных, кВ.м общей площади | Многоквартирных, кВ.м общей площади | Итого, кВ.м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Ухтостровское | 23417,8 | 5484,9 | 28902,7 |
| дер. Горка-Кузнечевская | 1450,9 | 2288 | 3738,9 |
| дер. Александровская 1-я | 823,8 | 140,8 | 964,6 |
| дер. Александровская 3-я | 1516,4 | 246,8 | 1763,2 |
| дер. Андриановская | 1802,3 | 1269 | 3071,3 |
| дер. Богоявленская Горка | 762,1 | 150 | 912,1 |
| дер. Большая Вашкаранда | 875,9 | 133,2 | 1009,1 |
| дер. Большой Наволок | 786,3 | 74,2 | 860,5 |
| дер. Бор | 1154,8 | 0 | 1154,8 |
| дер. Вождорма | 2511,5 | 60,1 | 2571,6 |
| дер. Волково | 835,5 | 0 | 835,5 |
| дер. Гольцово | 574,1 | 0 | 574,1 |
| дер. Елисеевская | 1389 | 383,4 | 1772,4 |
| дер. Кашино | 1242,6 | 280,1 | 1522,7 |
| дер. Кобылинская | 60 | 0 | 60 |
| дер. Кузьминская | 820,9 | 0 | 820,9 |
| дер. Малая Вашкаранда | 164,9 | 0 | 164,9 |
| дер. Малый Наволок | 353,9 | 0 | 353,9 |
| дер. Митрофановщина | 268,9 | 0 | 268,9 |
| дер. Нестерово | 618,2 | 0 | 618,2 |
| дер. Рембуево | 1835,5 | 311,1 | 2146,6 |
| дер. Романовская | 342,4 | 0 | 342,4 |
| дер. Шеинская | 1250,8 | 0 | 1250,8 |
| хтр. Матера | 1977,1 | 148,2 | 2125,3 |

Таблица 6-2 Существующий жилой фонд в разрезе населённых пунктов сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 года.

| Населенный пункт | Существующее положение 01.01.2014, кВ.м общей площади. |
| --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел |
| Ухтостровское сельское поселение | 23417,8 | 5484,9 | 28902,7 |  |
| дер. Горка-Кузнечевская | 1450,9 | 2288 | 3738,9 | 74 |
| дер. Александровская 1-я | 823,8 | 140,8 | 964,6 | 15 |
| дер. Александровская 3-я | 1516,4 | 246,8 | 1763,2 | 14 |
| дер. Андриановская | 1802,3 | 1269 | 3071,3 | 50 |
| дер. Богоявленская Горка | 762,1 | 150 | 912,1 | 8 |
| дер. Большая Вашкаранда | 875,9 | 133,2 | 1009,1 | 13 |
| дер. Большой Наволок | 786,3 | 74,2 | 860,5 | 6 |
| дер. Бор | 1154,8 | 0 | 1154,8 | 8 |
| дер. Вождорма | 2511,5 | 60,1 | 2571,6 | 3 |
| дер. Волково | 835,5 | 0 | 835,5 | 2 |
| дер. Гольцово | 574,1 | 0 | 574,1 | 0 |
| дер. Елисеевская | 1389 | 383,4 | 1772,4 | 35 |
| дер. Кашино | 1242,6 | 280,1 | 1522,7 | 13 |
| дер. Кобылинская | 60 | 0 | 60 | 0 |
| дер. Кузьминская | 820,9 | 0 | 820,9 | 4 |
| дер. Малая Вашкаранда | 164,9 | 0 | 164,9 | 0 |
| дер. Малый Наволок | 353,9 | 0 | 353,9 | 3 |
| дер. Митрофановщина | 268,9 | 0 | 268,9 | 0 |
| дер. Нестерово | 618,2 | 0 | 618,2 | 2 |
| дер. Рембуево | 1835,5 | 311,1 | 2146,6 | 345 |
| дер. Романовская | 342,4 | 0 | 342,4 | 1 |
| дер. Шеинская | 1250,8 | 0 | 1250,8 | 8 |
| хтр. Матера | 2239,1 | 142,8 | 2381,9 | 8 |

Площадь многоквартирного жилищного фонда на 01.01.2013 составляет 19% от площади всего жилищного фонда, 81% составляет площадь индивидуального жилищного фонда. В дер. Горка-Кузнечевская сконцентрировано 42% всего многоквартирного жилищного фонда сельского поселения, в дер. Андриановская указанный объем составляет 23%. Максимальный процент фонда индивидуальных жилищных строений приходится на дер. Вождорма и составляет 11 %.

По состоянию на 01.01.2013 в поселении отсутствует официально признанные дома аварийного и ветхого жилищного фонда.

Часть деревни Рембуево обеспечена централизованным холодным и горячим водоснабжением.

Незначительные объемы строительно-монтажных работ в поселении не способствуют качественному улучшению жизни населения и, соответственно, полноценному развитию сельского поселения.

Необходимо решать проблемы инженерного обеспечения Ухтостровского сельского поселения, повышать процент благоустроенных домов и уровень жилищной обеспеченности.

### Проектные предложения

Закрепление и привлечение людей на территорию сельского поселения невозможно без обеспечения необходимого уровня занятости. Экономически активное население составляет 35%  от общей численности.

Ниже  в таблице 6.1.1-1 приведена информация по количеству трудоспособного населения сельского поселения

Таблица  6.1.1-1

| №п/п | Наименование НП | Численность населения на 01.01.2013, чел | Прибыло за 2012г., чел. | Выбыло за 2012 г., чел. | Трудоспособного возраста, чел. | % от общей численности населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | дер. Горка-Кузнечевская | 72 | 0 | 14 | 32 | 44,4 |
| 2 | дер. Александровская 1-я | 15 | 0 | 3 | 8 | 53,3 |
| 3 | дер. Александровская 3-я | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | дер. Андриановская | 50 | 0 | 3 | 26 | 52 |
| 5 | дер. Богоявленская Горка | 8 | 1 | 0 | 1 | 12,5 |
| 6 | дер. Большая Вашкаранда | 13 | 0 | 1 | 3 | 23,1 |
| 7 | дер. Большой Наволок | 6 | 0 | 0 | 2 | 33,3 |
| 8 | дер. Бор | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | дер. Вождорма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | дер. Волково | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дер. Гольцово | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 12 | дер. Елисеевская | 32 | 0 | 0 | 4 | 12,5 |
| 13 | дер. Кашино | 13 | 0 | 1 | 4 | 30,7 |
| 14 | дер. Кобылинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | дер. Кузьминская | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | дер. Малая Вашкаранда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дер. Малый Наволок | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,6 |
| 18 | дер. Митрофановщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | дер. Нестерово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | дер. Рембуево | 346 | 23 | 0 | 129 | 37,2 |
| 21 | дер. Романовская | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | дер. Шеинская | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | хтр. Матера | 9 | 1 | 0 | 3 | 33,3 |
|  | Итого: | 612 | 27 | 25 | 215 |  |

В части механической миграции стоит отметить, что во многих деревнях идет уменьшение численности за счет переселения в крупные населенные пункты, расположенные  на материковой части. По количеству выбывшего населения лидируют населенные пункты,  расположенные на островной территории. Увеличение численности населения наблюдается в населенных пунктах расположенных на материковой части сельского поселения из-за отсутствия водных преград и близости к областному центру.

Улучшение экономической обстановки, а также закрепления и привлечения людей на территорию сельского поселения невозможно без обеспечения необходимого уровня занятости.

Ведущей отраслью приложения труда остается сельское хозяйство, в том числе животноводство. Островные территории благоприятствуют развитию  животноводства. Возможное увеличение рабочих мест за счет развития пищевой промышленности, небольшое молочное и мясное производство, выращивание экологически чистой сельхозпродукции конкурентной на областном уровне. На данный период доходы жителей НП невысоки,  но дополнительное развитие туристическо- рекреационной зоны на территории поселения, а также расширение фабрики по производству экологически чистой продукции из картофеля будет способствовать росту доходов и закреплению трудоспособного населения на островной территории МО.

При условии улучшения экономической обстановки и повышения доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения в сельском поселении.

Одним из ключевых направлений экономических преобразований является проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, предусматривающей концентрацию бюджетных средств на финансирование приоритетных программ и проектов, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения Ухтостровское и позволит закрепить молодое население в поселении.

В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что численность населения сельского поселения будет медленно расти  и потребуются новые и реконструируемые жилые площади более комфортные для проживания. В сельском поселении на 01.01.2013 имеются официально признанные дома аварийного и ветхого муниципального жилищного фонда в следующих населенных пунктах: д. Андриановская, д. Горка Кузнечевская, д. Елисеевская, д. Богоявленская Горка, д. Александровская -3я. Генеральным планом учитывается, что часть жилого фонда, в том числе частного к расчётному сроку и  2025 году, станет аварийным, так как жилой фонд в основном в деревянном исполнении.

Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей сельского поселения Ухтостровское на проектный период может являться:

- расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при строительстве или приобретении жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди;

- обеспечение возможности, как для целевого решения жилищно-квартирного вопроса, так и для улучшения жилищных условий различных групп и слоев населения в форме жилищных кооперативов, товариществ и т. п.;

- сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам, имеющим льготные права на получение жилья по федеральным программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату;

- улучшение уровня инженерного оборудования уже имеющихся домов.

Таблица  6.1.1-2 Расчетные показатели жилищного строительства на территории сельского поселения.

| №п/п | Наименование | Существующее положение | 1 очередь 2025 год | 2 очередь 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность постоянного населения (чел) | 612 | 980 | 1450 |
| 2 | Средняя жилобеспеченность (м2 общей площади на 1 человека) | 20,5 | 25,8 | 28,1 |
| 3 | Движение жилого фонда (тыс м2 общей площади) |  |  |  |
|  | Статистический жилой фонд, в том числе сезонного использования | 28902,7 |  |  |
|  | Используемый жилой фонд для постоянного проживания | 12546,0 | - | - |
|  | Убыль жилого фонда |  | 11708,5 | 5854,0 |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд | - | 17194,2 | 25284,0 |
|  | Новое жилищное строительство | - | 8090,0 | 15510,0 |
|  | Весь жилой фонд к концу периода (м2 общей площади) | - | 25284,0 | 40794,0 |

Таблица 6-1.1-3 Существующий, сохраняемый и проектный жилой фонд в разрезе населённых пунктов сельского поселения

| Населенный пункт | Существующее положение 01.01.2013, кВ.м общей площади. | Проектируемый жилой фонд на расчетный срок 2035 год, кВ.м общей площади. |
| --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | Численность проживающих, чел |
| Ухтостровское сельское поселение | 23679,8 | 5479,5 | 28902,7 | 612 | 38605 | 2189 | 40794,0 | 1450 |
| дер. Горка-Кузнечевская | 1450,9 | 2288 | 3738,9 | 74 | 1630.9 | 1269.1 | 2900 | 102 |
| дер. Александровская 1-я | 823,8 | 140,8 | 964,6 | 15 | 870.8 | 140.8 | 1011.6 | 36 |
| дер. Александровская 3-я | 1516,4 | 246,8 | 1763,2 | 14 | 3638.7 | 154.8 | 3793.5 | 135 |
| дер. Андриановская | 1802,3 | 1269 | 3071,3 | 50 | 2248 | 0 | 2248 | 80 |
| дер. Богоявленская Горка | 762,1 | 150 | 912,1 | 8 | 618.1 | 0 | 449.6 | 16 |
| дер. Большая Вашкаранда | 875,9 | 133,2 | 1009,1 | 13 | 2761.1 | 133.2 | 2894.3 | 103 |
| дер. Большой Наволок | 786,3 | 74,2 | 860,5 | 6 | 786.3 | 0 | 337.2 | 12 |
| дер. Бор | 1154,8 | 0 | 1154,8 | 8 | 1154.8 | 0 | 449.6 | 16 |
| дер. Вождорма | 2511,5 | 60,1 | 2571,6 | 3 | 2511.5 | 0 | 2511.5 | 9 |
| дер. Волково | 835,5 | 0 | 835,5 | 2 | 7868.0 | 0 | 7868.0 | 280 |
| дер. Гольцово | 574,1 | 0 | 574,1 | 0 | 574..1 | 0 | 140.5 | 5 |
| дер. Елисеевская | 1389 | 383,4 | 1772,4 | 35 | 1405.0 | 0 | 1405.0 | 50 |
| дер. Кашино | 1242,6 | 280,1 | 1522,7 | 13 | 1242.6 | 0 | 730.6 | 26 |
| дер. Кобылинская | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 |
| дер. Кузьминская | 820,9 | 0 | 820,9 | 4 | 820.9 | 0 | 224.8 | 8 |
| дер. Малая Вашкаранда | 164,9 | 0 | 164,9 | 0 | 164.9 | 0 | 60 | 2 |
| дер. Малый Наволок | 353,9 | 0 | 353,9 | 3 | 353.9 | 0 | 140.5 | 5 |
| дер. Митрофановщина | 268,9 | 0 | 268,9 | 0 | 268.9 | 0 | 60 | 2 |
| дер. Нестерово | 618,2 | 0 | 618,2 | 2 | 618.2 | 0 | 140.5 | 5 |
| дер. Рембуево | 1835,5 | 311,1 | 2146,6 | 345 | 14188.5 | 311.1 | 14499.6 | 516 |
| дер. Романовская | 342,4 | 0 | 342,4 | 1 | 342.4 | 0 | 60 | 2 |
| дер. Шеинская | 1250,8 | 0 | 1250,8 | 8 | 1250.8 | 0 | 505.8 | 18 |
| хтр. Матера | 2239,1 | 142,8 | 2381,9 | 8 | 2239.1 | 0 | 590.1 | 21 |

Таблица 6.1.1-4 Объёмы нового жилищного строительства к расчётному сроку (тыс.кв.м.) и потребные территории (га)

| Населенный пункт | Расчетный срок, новое жилищное строительство, кВ.м общей площади | Потребные территории под новое жилищное строительство, Га |
| --- | --- | --- |
|  | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого | ИЖС | Многоквартирные дома | Итого |
| Ухтостровское сельское поселение | 23600 | 0 | 23600 | 152.6 | 0 | 152.6 |
| дер. Горка-Кузнечевская | 370.0 | 0 | 370.0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| дер. Александровская 3-я | 2638.0 | 0 | 2638.0 | 40.0 | 0 | 40.0 |
| дер. Большая Вашкаранда | 1886.0 | 0 | 1886.0 | 24.0 | 0 | 24.0 |
| дер. Волково | 6463.0 | 0 | 6463.0 | 46.0 | 0 | 46.0 |
| дер. Рембуево | 12353.0 | 0 | 12353.0 | 42.0 | 0 | 42.0 |

С учётом совокупного износа и устаревания  жилищного фонда, можно сделать вывод, что к 2035 году 17562,5 кв.м. общей площади жилищного фонда станут ветхими и аварийными, потребуется их снос и замена.

Таблица 6.1.1-5 Укрупненный расчет объемов для нового жилищного строительства

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Исх.год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2035 г. |
|  | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2012 г.) | м² | 28902,7 | - |
|  | Убыль жилищного фонда | м² | 0 | 17562,5 |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 20,5 | 28,1 |
|  | Проектная численность постоянного населения | чел | 612 | 1450 |
|  | Требуемый жилищный фонд для постоянно проживающего населения | м² | 12546,0 | 40794,0 |
|  | Новое жилищное строительство | м² | - | 23600,0 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | м² общ. пл. | - | 1073,0 |

Для достижения к расчетному сроку, 2035 году, показателя обеспеченности населения жильём в 28,1 кв. м на человека (средняя жилищная обеспеченность представлена по постоянному населению сельского поселения Ухтостровское) необходимо построить – 23600,0 кв.м. нового жилья. Жилищная обеспеченность в сельском поселение Ухтостровское возрастёт на 7,6 кв.м на человека  до 28,1 кв.м. на человека.

# Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации хозяйства сельского поселения отнесены: образование; здравоохранение; социальное обеспечение; учреждения культуры; физическая культура и спорт; торговля и общественное питание; коммунальное хозяйство.

### Образование

Общая численность детей в муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2013 года составляет 147 человек из них детей школьного возраста 99 человек.

Изменение численности детей дошкольного и школьного возраста за ретроспективный период с 2009 года приведено в таблице 7.1.1-1

Таблица 7.1.1-1 Численность детей муниципального образования «Ухтостровское»

| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность на 01.01.2009г., чел. | Численность на 01.01.2010г., чел. | Численность на 01.01.2011г., чел. | Численность на 01.01.2012г., чел. | Численность на 01.01.2013г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность детей дошкольного возраста | 44 | 48 | 53 | 51 | 48 |
| 2 | Численность детей школьного возраста | 94 | 101 | 114 | 101 | 99 |
|  | Итого: | 138 | 149 | 167 | 152 | 147 |

Изменение численности детей не говорит о стабильности и комфортности проживания на территории поселения.

На территории Ухтостровского сельского поселения имеются 2 детских дошкольных учреждение: в д.Рембуево и в д.Горка- Кузнечевская общей мощностью 65 мест и два общеобразовательных учреждения - средняя общеобразовательная школа в д.Рембуево мощностью 130 мест и в д.Горка- Кузнечевская – 50 мест. Кроме того на территории д.Рембуево находится  ГОУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рембуевский детский дом» вместимостью 41 человек.  Средняя наполняемость средних образовательных школ сельского поселения равна 50%, аналогичная ситуация и по детским садам.

Наполняемость детского дома практически 100%.

Ниже приведена информация  по фактическому составу образовательных учреждений в табличной форме:

Таблица 7.1.1-2 Образовательные учреждения сельского поселения на 01.01.2013

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормативная | Наполняемость % |
| Общеобразовательный учреждения |
| 1 | МОУ "Рембуевская СОШ", д.Рембуево | 74 | 130 | 56,9 |
| 2 | Ухтостровская основная общеобразовательная школа-структурное подразделение МОУ "Рембуевская СОШ" ", д.Горка-Кузнечевская | 24 | 50 | 48 |
| Детские дошкольные учреждения |
| 1 | Детский сад № 81 «Якорёк» д.Рембуево | 18 | 45 | 40 |
| 2 | Детский сад № 8 «Ручеёк» структурное подразделение МОУ «Рембуевская СОШ» д.Горка-Кузнечевская | 15 | 20 | 75 |
| Учреждения дополнительного образования |
| 1 | ГОУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рембуевский детский дом» д.Рембуево | 40 | 41 | 97,5 |
| - | Итого | 171 | 286 | 59,8 |

##### На основании вышеизложенного мощностей школьных и дошкольных учреждений достаточно. Но требуется реконструкция зданий и полное инженерное обеспечение всех образовательных учреждений с дополнительными пристройками спортивных сооружений, в том числе бассейнов.

##### Проектные предложения

К расчетному сроку, 2035 году,  генеральным планом прогнозируется увеличение численности населения сельского поселения.

Уровень обеспеченности детскими садами недостаточен.  Генеральным планом предусматривается реконструкция и расширение существующих объектов с учетом полного инженерного обеспечения к 2025 году. В д. Рембуево генпланом предусматривается строительство детского дошкольного учреждения на 80 мест к 2035 году.

Таблица 7.1.1-3 Расчёт потребности сельского поселения Ухтостровское в образовательных учреждениях к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость, чел | Фактическая потребность в базовый период, чел | Уровень обеспеченности в базовый период(%) | Расчетный срок 2035 год, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность с учетом нормы вместимости на 1000 жителей (по СНиП) | Избыток "+"; недостаток "-" |
| Детские дошкольные учреждения | место | 65 | 48 | 135% | 145 | -80 |
| Общеобразовательные школы | место | 180 | 99 | 182% | 180 | 0 |

### Учреждения молодежной политики

В муниципальном образовании «Ухтостровское» отсутствуют учреждения молодежной политики. Генеральным планом предусматривается организация учреждений молодежной политики при администрации сельского поселения. Потребность административном здании общей площадью 92,4 м2 предусматривается для реализации к 2025 году в д. Горка-Кузнечевская.

### Здравоохранение

На 01.01.2013 года на территории сельского поселения действуют 3 учреждения здравоохранения: ФАП в д. Горка-Кузнечевская, в д. Нестерово, в д. Рембуево.

Таблица 7.1.3-1 Учреждения здравоохранения сельского поселения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Мощность | Существующие учреждения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ухтостровский ФАП с койкоместами родильного отделения в д.Горка-Кузнечевская | посещений в смену | 8 | 29:19:141201:267, S = 0,1020 га |
| 2. | Рембуевский ФАП в д.Рембуево, (требуется отдельностоящее здание). | посещений в смену | 10 | Встроенные помещения в здании детского дома, земельный участок не сформирован |

Нормативная обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения составляет  не менее 0,2 га.

Уровень обеспеченности больничными учреждениями на материковой части сельского поселения составляет 100%.

##### Проектные предложения

В данный момент, имеющиеся в сельском поселении Ухтостровское медицинские учреждения, в целом не покрывают потребности населения, особенно на материковой части, где в настоящее время проживает практически половина населения. К расчетному периоду требуется строительство амбулаторного комплекса  на 12 посещений с дневным стационаром на 16 коек д. Рембуево.

Таблица 7.1.3-2 Расчёт потребности сельского поселения Ухтостровское в учреждениях здравоохранения к расчетному сроку, 2035 году

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности, (%) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Избыток "+"; недостаток "-" |
| Амбулаторно-поликлинические отделения | посещений/смена | 8 | 23 | 80% | 33 | -25 |
| Больница | коек | 0 | 16 | 0 | 23 | -23 |

Необходимо направить усилия на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание доступной и качественной медицинской помощи населению, обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, улучшение состояния здоровья населения на основе профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности в пределах государственных социальных стандартов.

Основными направлениями улучшения сети здравоохранения для сельского поселения Ухтостровское являются:

- строительство зданий, сооружений в соответствии с требованиями обеспечивающими профилактическую медицинскую помощь населения в условиях дневного стационара на материковой части сельского поселения;

- оснащение учреждений современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала;

- внедрение информационных технологий в практику работы врача;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения;

- разработка мероприятий по привлечению новых врачебных кадров.

### Социальное обслуживание населения

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 г., создание учреждений социального обслуживания относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в рассматриваемом случае – Архангельской области).

На территории муниципального образования «Ухтостровское»  отсутствуют учреждения социальной защиты населения. Генеральным планом не предполагается организации новых учреждений социальной защиты ввиду близости муниципального образования к селу Холмогоры и г. Архангельску, обладающими развитой сетью учреждений социальной защиты.

### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры на территории сельского поселения Ухтостровское представлена сельским домом культуры и библиотекой  на 7853 единиц хранения в д.Горка-Кузнечевская.

Таблица 7.1.5-1 Учреждения культуры Ухтостровского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клуб д.Горка-Кузнечевская, расположен в подвальном помещении администрации | 30 мест (встроенное помещение) |
| 2 | Библиотека, д.Горка-Кузнечевская | 7853 единиц хранения. |

Уровень обеспеченности муниципального образования «Ухтостровское»  на 01.01.2013 домами культуры и клубными учреждениями равен 60%, библиотеками- 90%. На материковой части полностью отсутствуют учреждения культуры.

##### Проектные предложения

Имеющиеся в муниципальном образовании учреждения культуры на 01.01.2013 и расчётный срок не в состоянии покрыть потребности населения.

Генеральным планом предусматривается строительство:

- дома культуры в д.Горка-Кузнечевская вместимостью 50 мест,

- дома культуры в д. Рембуево вместимостью  100 мест,

В МО «Ухтостровское» имеется недостаток в библиотечных учреждениях на материковой части в 4 тыс.единиц хранения (в соответствии с нормативными показателями и с учётом книжного фонда библиотеки в д.Горка-Кузнечевская). Генеральным планом предусматривается:

- организация библиотеки при запроектированном доме культуры в д. Рембуево ёмкостью 4 тыс. единиц хранения

Таблица 7.1.5-2 Расчёт потребности МО «Ухтостровское» в учреждениях культуры и досуга к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиП | Уровень обеспеченности, (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Клубы | мест | 30( на островной территории) | 150 | 30% | 215 | 150 |
| Библиотека | книжный фонд тыс. экз. | 7,8(на островной территории) | 8 | 100% | 11,8 | 4 |

Также для улучшения обеспеченности населения муниципального образования библиотечными учреждениями, целесообразно использования мобильных библиотек КИБО («комплекс информационно-библиотечного обслуживания»). Библиобус позволит значительно улучшить уровень культуры населения в муниципальном образовании, так как позволит обеспечить доступом к библиотеке и интернету самые отдалённые населённые пункты.

### Физическая культура и спорт

На территории  сельского поселения Ухтостровское крайне слабо развита сеть мероприятий физической культуры и спорта. Проводятся  только  лыжные     соревнования с участием школьников Ухтостровской и Рембуевской школ и населения.

На территории нет спортивных сооружений, клубов, комплексов.

##### Прогноз развития сети учреждений физической культуры и спорта

Сельское поселение Ухтостровское не  обеспеченно плоскостными спортивными сооружениями. Спортивные клубы, сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Генеральным планом предусматривается строительство:

- универсальной спортивной площадки площадью 1800 кв.м. в дер. Горка-Кузнечевская

- хоккейной коробки площадью 1800 кв.м. в д. Рембуево

Также Генеральным планом предусматривается оснащение должным образом футбольного поля и волейбольной площадок в дер. Горка-Кузнечевская и постановка их на баланс спортивных сооружений муниципального образования.

Таблица 7.1.6 Расчёт потребности сельского поселения Ухтостровское в учреждениях физической культуры и спорта к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу с учетом жителей | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Избыток "+"; недостаток "-" |
| Спортивные клубы/ сооружения | м.кв | 0 | 49 | 0% | 116 | -116 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв | 0 | 1190 | 0% | 2828 | -2828 |

Генеральным планом предусматривается строительство  спортивного клуба в д. Рембуево  площадью 120 кв.м.

### Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения

На территории сельского поселения Ухтостровское имеется кладбища у д.Рембуево площадью 1 га, у д.Шеинская площадью 1,6 га, у д.Бор площадью 1,8 га.

На территории сельского поселения имеется два отделения почтовой связи в д. Андриановская и д. Рембуево и отдел ОАО Артелеком.

Банные учреждения, гостевые дома и рыночные комплексы на территории муниципального образования отсутствуют.

В МО « Ухтостровское» насчитывается  10 торговых мест:  в том числе:

государственная форма торговли

Почта России - 2 помещения, площадь   помещений 20 кв.м.

смешанное – торговое место:

одно площадью 10  кв.м, четыре магазина площадью 57  кв.м, кафе площадью 20  кв.м

частная форма торговли     площадь - 34,2 кв.м, в том числе:

ООО «Виктория»  -  руководитель Афанасьев В.В., магазин «Глория» - ЧП Узкая Л.А., магазин «Провинция»  - ЧП Бездетных М.И

##### Проектные предложения

Исходя из количественных потребностей сельского поселения, требуется расширение кладбища у д.Шеинская, имеющееся кладбище к расчётному сроку не сможет удовлетворять потребности населения сельского поселения. Требуется расширение кладбища у д.Шеинская на 1,4 га.

Необходимо разместить комплекс  с составе гостевого дома с объектом общественного питания  в п.Рембуево  на 20 посадочных мест   а также расширять сеть предприятий, торгующих как продовольственными, так и непродовольственными товарами.

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, в сельском поселении следует развивать рекреационный и спортивный туризм. В виду отсутствия в сельском поселении Ухтостровское развитой туристической инфраструктуры. Генеральным планом предусматривается организация кемпингов и туристической базы на островной территории.

Таблица 7.1.7-1 Расчёт потребности сельского поселения Ухтостровское в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство |
| Кладбища | га | 1,4 | 0,24 | 100% | 0,35 | - |
| Предприятия общественного питания | мест/тыс. чел. | 20 | 40 | 80% | 60 | 40 |
| Бани | мест | 0 | 7 | 0% | 10 | 10 |
| Гостевые дома | мест | 0 | 6 | 0% | 9 | 9 |
| Торговля продовольственными и непродовольственными товарами | кв. м/тыс. чел. | 121,2 | 390 | 50% | 565 | 150 в п. Рембуево 150 в д. Волково 100 Александровская-3я |

# Объекты культурного наследия

Объектом культурного наследия федерального значения является Варваринская церковь и  Благовещенская церковь (в каменном исполнении).

Объекты культурного наследия  представлены 4 объектами, два из которых федерального значения.   Краткая характеристика объектов культурного наследия представлена ниже.

Таблица 8-1  Объекты культурного наследия МО «Ухтостровское»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Дата | Категория охраны | Вид объекта культурного наследия | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богоявленская церковь (в деревянном исполнении сгорела) | дер.Александровская 3-я, | 1850 | исключенный федеральный, Адрес ОКН в соответствии с документом о его постановке на государственную охрану Холмогорский район, с.Ухостров | памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР"» от 04.12.1974 N 624; Указ Президента РФ «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» от 05.05.1997 №452; Нет информации о включении объекта культурного наследия в отдельные списки |
| 2 | Благовещенская церковь (в каменном исполнении) | д. Александровская 3я, д. 12 | 1850 -1856 г.г. | федеральный | памятник градостроительства и архитектуры | Указ Президента РФ «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» от 05.05.1997 №452; Строитель церкви Е.П. Анисимов |
| 3 | Собор Троицкий (цоколь) | дер Шеинская | 1682-1690,Строит. М.Лохоцкий | Информация о включении объекта культурного наследия в отдельные списки | памятник градостроительства и архитектуры | Релевантные ресурсы полнотекстовой библиотеки |
| 4 | Варваринская церковь | дер Шеинская, д 2 | 1693-1702 | федеральный | памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР"» от 04.12.1974 N 624; |

В соответствии с Постановлением Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области № 1 от  24.06.2010  «Об установлении границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности особого регулирования»,  границы территории объекта культурного наследия федерального значения не установлены

Проектом рекомендуется проведение научных исследований, в том числе археологических на территории муниципального образования, а также установление границ ОКН.

Задачи в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

- Обеспечение условий для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в границах муниципального образования.

- Создание условий для сохранения историко-культурного потенциала при экономическом и хозяйственном развитии территории и вовлечение объектов культурного наследия в сферу культурного туризма и в другие направления экономической деятельности.

- Реализация определенных действующим законодательством полномочий МСУ в области сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия.

# Развитие транспортной инфраструктуры

## Железнодорожный транспорт

##### Существующее положение

Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Холмогорского района. На долю железных дорог приходится основная доля межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная часть внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок наибольший удельный вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то есть железнодорожный транспорт остаётся доминирующим в перевозке массовых грузов на большие расстояния.

Территорию Ухтостровского СП обслуживает однопутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования Архангельск – Карпогоры. Она обеспечивает преимущественно транзитные для поселения связи Архангельска с Холмогорским и Пинежским районами.

На территории Ухтостровского СП железнодорожные станции отсутствуют.

##### Проектные предложения

Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети.

## Автомобильный транспорт

### Автомобильные дороги

##### Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования  регионального и местного значения, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром Архангельской области – городом Архангельск. По территории МО Ухтостровское проходят автомобильные дороги регионального значения Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень, Холмогоры – Андриановская, подъезд к хтр .Матеры от автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень.

Населённые пункты муниципального образования Ухтостровское Вождорма, Рембуево, Волково, Матера, попадают в зону полуторачасовой транспортной доступности от г. Архангельск, Расстояние от административного центра сельского поселения (д. Горка-Кузнечевская) до районного центра района с. Холмогоры – 10  км. Проезд осуществляется по дороге Холмогоры – Андриановская,.

Благодаря паромным переправам и дорогам регионального значения осуществляются выходы на федеральную трассу М-8, автодорогу регионального значения Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень и железнодорожную станцию Кеницы.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Ухтостровское» составляет 13,4 км, которые все относятся к дорогам регионального значения.

Перечень автодорог общего пользования представлен в таблице 9-1.

Таблица 9-1

|  | Наименование дорог | Админист-ративное значение | Участки дорог закрепленных за автодором | Протяженность дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе с тверд. покрытием | из них с усоверш. покрытием |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень | региональная | в гр. р-на | 9,2 | 9,2 | - |
| 2 | Холмогоры – Андриановская | региональная | в гр. р-на | 2,0 | 2,0 | - |
| 3 | подъезд к хтр.Матеры от автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень | региональная | в гр. р-на | 2,2 | 2,2 | - |

Ввиду того, что основная часть населенных пунктов расположено на острове, выход на внешнюю связь представлен посредством паромных переправ.

Существующая улично-дорожная сеть представлена хаотично расположенными улицами и проездами и требует значительного улучшения.

Проезды и дороги имеют в основном грунтовое покрытие. Присутствует участок автодороги с проезжей частью из ж/б плит соединяющий бывшие объекты животноводства.

Основными недостатками существующей транспортной системы являются:

- отсутствие мостов через Северную Двину и ее протоки;

- отсутствие связи с внешними дорогами в период ледохода;

- низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

##### Проектные предложения

В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Перед администрацией МО «Ухтостровское» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог сельского поселения в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения муниципального образования. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети  с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной целью развития улично-дорожной сети является:

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании.

- Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов каждого населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

- главная улица – 7,0 м;

- основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

- проезды – 2,75 – 3 м.

- 2. Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей.

- 3. Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

Строительство подъездной автодороги местного значения к дер. Волково.

- 4. Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения.

Во всех населённых пунктах МО «Ухтостровское» предусматривается реконструкция улично-дорожной сети.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

##### Существующее положение

На территории муниципального образования «Ухтостровское»  не располагаются объекты обслуживания автотранспорта. Ближайшие автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО) расположены на территории Приморского района вблизи дер. Боброво

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках.

##### Проектные предложения

Проектный уровень автомобилизации принимается:

- на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с проектным населением (1450 чел.), количество индивидуального легкового автотранспорта составит 580 единиц на расчетный срок.

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках.

### Сеть общественного пассажирского транспорта

##### Существующее положение

Населённые пункты муниципального образования Ухтостровское находящиеся на правом берегу реки Северная Двина обслуживаются общественным пассажирским транспортом. Транспортная связь с г.Архангельском осуществляется автобусными маршрутами № 813 от хтр.Матеры, а также транзитными маршрутами №№ 711, 515 и 815 каждый день. Протяжённость маршрута составляет 70 км.

Проектные предложения

Проектом предлагается организация  остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в следующих населённых пунктах: д. Вождорма, д. Рембуево, хтр. Матера.

## Водный транспорт

Северная Двина в районе села  Холмогоры разливается на несколько протоков, образуя многочисленные острова. Значительная часть населенных пунктов МО «Ухтостровское» расположено на острове Ухтостров.

##### Ввиду отсутствия мостов через реку Северная Двина и через протоки Богоявленка и Быстрокурка, водным транспортом выполняется весь объем внешних пассажирских перевозок и грузов, необходимого для жизнеобеспеченности населения. В качестве речного транспорта используются суда маломерного флота.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортных условий проживания жителей островных территорий в  период навигации, необходимо организовать  по расписанию речную  переправу  для перевозки грузов  и  людей через реку Северная Двина  по маршруту Ухтострово – х. Матера на договорных условиях с администрацией муниципального района.

# Развитие систем инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

##### Существующее положение

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач муниципалитета. Согласно существующей схеме водоснабжения поселения  вода питьевого качества добывается из подземных источников. В сеть подача воды осуществляется системой магистральных водопроводов. Качество воды не соответствует требованиям СанПин "Вода питьевая".

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3,0  км, при износе более 70 %. Степень износа водопроводных станций более 90%.

В настоящее время на территории сельского поселения имеется:

- 115 ед. колодцев в личной собственности   с объемом 900 куб.м. Глубина одного колодца в среднем 3,5 метра , общая кубатура до 8-10 куб.м.

До 50% колодцев содержат воду до марта- апреля месяца , а затем вновь появляется в период конца апреля месяца. Из 115 колодцев используются питьевыми не более 20 %,остальные для хозяйствееных нужд. Большинство жителей пользуются водой для питья в реке Северная Двина, пролой  Богоявленка, протоки Лиговка и Репное.

В д. Рембуево для обеспечения подачи воды в многоквартирные дома и социальные объекты используется водонапорная башня.

Питьевая вода, подающаяся по центральной системе водоснабжения, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Таблица 10.1-1 Сведения о расходе воды, поданной   в дер. Рембуево

| № п/п | Наименование потребителей | дер. Рембуево |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| 1. | Хозяйственно питьевые нужды: | 70810 | 194 |

Численность обслуживаемого населения в в пос. Рембуево составляет 226человек. Минимальная производительность  насоса водозабора   (ЭЦВ 8-16) – 16 м3/час. Общий расход при неработающей водонапорной башне (с учетом потерь в зимнее время) составляет 14,8 м3/час. Расход дер. Рембуево 8,1 м3/час.

Протяженность водопроводной сети 3,0 км. Техническое состояние водопроводной сети оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 70% и 90% водопроводных станций.

В остальных населенных пунктах муниципального образования «Ухтостровское» водоснабжение организовано из колодцев.

Силами жителей  и администрации МО «Ухтостровское»  отремонтирован   колодец в дер.Большая Вашкаранда  для обеспечения питьевой водой населения. Этот  же колодец предназначен и для пожарных целей. В дер.Горка-Кузнечевская произведен ремонт  у 2-х пожарных водоемов.

Качество воды в реке Северной Двины и протоке Богоявленки по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, колифаги) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Выводы

- Питьевая вода из поверхностного источника в реке Северной Двины и протоке Богоявленки, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- Во всех  населенных пунктах, кроме пос Рембуево отсутствует централизованное водоснабжение;

##### Проектные решения

Расходы воды

1. Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 10.1-2 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 10.1-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут. | м3/сут. |
| 1 | пос. Рембуево | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 516 | 61,2 | 92,9 |
| 2 | дер. Горка Кузнечевская | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 102 | 12,24 | 18,36 |
|  | Итого |  | 618 | 73,44 | 111,26 |

2. Поливка   зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): 60 л/сут. на расчетный срок – 2035 год. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 10.1-4 Расходы воды на поливку

| Населенный пункт | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| дер. Горка-Кузнечевская | 6,18 |
| дер. Александровская 1-я | 2,16 |
| дер. Александровская 3-я | 8,1 |
| дер. Андриановская | 4,8 |
| дер. Богоявленская Горка | 0,96 |
| дер. Большая Вашкаранда | 6,18 |
| дер. Большой Наволок | 0,72 |
| дер. Бор | 0,96 |
| дер. Вождорма | 0,54 |
| дер. Волково | 16,8 |
| дер. Гольцово | 0,3 |
| дер. Елисеевская | 3,0 |
| дер. Кашино | 1,56 |
| дер. Кобылинская | 0,06 |
| дер. Кузьминская | 0,48 |
| дер. Малая Вашкаранда | 0,12 |
| дер. Малый Наволок | 0,3 |
| дер. Митрофановщина | 0,12 |
| дер. Нестерово | 0,3 |
| дер. Рембуево | 30,96 |
| дер. Романовская | 0,12 |
| дер. Шеинская | 1,08 |
| хтр. Матера | 1,26 |
| ИТОГО | 87,0 |

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов расположенных на материковой части и частично на островной на территории центрального населенного пункта сельского поселения для подключения объектов социального характера. Генпланом  предусматривается  подача воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов МО «Ухтостровское» планируется осуществлять от существующих источников.

Свободный напор принимается 10 метров водяного столба от уровня земли.

Мероприятия:

- реконструкция существующих сетей на материковой части ~500 м;

- строительство новых сетей водоснабжения в д. Горка Кузнечевская и д. Рембуево;

##### Выводы

- существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу воды на нужды населения многоквартирных домов;

- сети требуют реконструкции в виду большого процента износа.

##### Проектные решения

Расходы воды

1. Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 10.1-5 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением (жилой поселок воинской части) с социальными и коммерческими объектами) | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями (район д. Горка-Кузнечевская – жилой и объекты административного и коммерческого использования) | 200 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) – территория учадебной жилой застройки по всем НП | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Развитие системы водоснабжения  и водоотведения в дер.Рембуево является главным направлением целевой программы  МО «Ухтостровское», в том числе:

Реконструкция  водоразборных колонок – 2шт., пожарных гидрантов – 2шт., смотровых колодцев – 3шт., емкостей водозаборной башни – 1шт. в дер Рембуево (в/городок)

Реконструкция участка водопровода, устройство очистных сооружений для подачи воды  в дер.Рембуево (в/городок)

Установки частотных преобразователей на водонасосной станции дер.Рембуево

## Водоотведение

##### Существующее положение

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем организаций коммунального комплекса. В настоящее время системы водоотведения имеет ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу сточных вод.

В настоящее время сети и сооружения канализации  имеют высокую степень износа. Протяженность  сетей канализации -  4,0 км при износе более 96 %. Степень изношенности канализационных насосных станций - 77%. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. Действующие  очистные сооружения имеют износ 100 % и на сегодняшний день не отвечают современным требованиям СанПин и экологическим требованиям. Учитывая данные обстоятельства, наступило время реконструкции очистных сооружений канализации.

В пос. Рембуево   имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения  по данным ООО «Славянка»  только жилая зона многоквартирных домов д. Рембуево.

Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется на канализационные очистные сооружения (КОС) только  в пос. Рембуево.

Таблица 10.2-1 Сведения о стоках за 2013 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пос. Рембуево | 70810 | 194 |

Отведение сточных вод от остальной части   сельского поселения осуществляется с помощью выгребов.

Вывоз жидких отходов в сельском поселении осуществляется на свалку.

Выводы:

- отсутствие водоотведения в части поселения;

- высокий процент износа сетей;

- необходима модернизация насосного оборудования КНС и замена канализационных сетей;

##### Проектные решения

Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 10.2-2  Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| - с ванными и местными водонагревателями | 200 |

Таблица 10.2-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут. | м3/сут. |
| 1 | пос. Рембуево | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 516 | 123,84 | 144,48 |
| 2 | дер. Горка Кузнечевская | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 102 | 20,4 | 28,56 |

Схема водоотведения

В сельском поселении Ухтостровское предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения на территории двух населенных пунктов.

Строительство очистных сооружений  в дер.Рембуево

Модернизация оборудования КНС дер. Рембуево

Принципиальная схема водоотведения остается прежней.

В остальных  населенных пунктах поселения, где не возможна прокладка сетей водоотведения, проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (современные септики).

## Энергоснабжение

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Линии электропередач поселения спроектированы и эксплуатируются с 1970 года. Протяженность ЛЭП составляет 25,0 км, из которых ветхих и аварийных 15 км. Необходима реконструкция и модернизация ЛЭП с применением современных технологий, заменой опор и трансформаторных подстанций.

На территории поселения зафиксированы следующие типы   источников электроснабжения  в том числе от трансформаторных подстанций  -.

- Рембуево –                   1х 100 кВА

- Волково   -                   1х  25 кВА

- х.Матера  -                   1х 250 кВА

- Бог.Горка -                   1х 160 кВА

- Елисеевская -               1х 160 кВА

- Шеинская     -               1х  40 кВА

- Кузьминская –              1х 40 кВА

- д/сад               -              1х630 кВА

- Александровская -1-    1х 160 кВА

- Андриановская  -          1х 100 кВА

- Большой Наволок -      1х   40 кВА

- Бор                         -       1 х  40 кВА

- Александровская – 3 – 1х  40 КВА

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  МО «Ухтостровское» на 2011-2015 г предусматривает:

-Внедрение новых передовых  технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов сырья и материалов, топлива и энергии, повышение производительности и эффективности   труда.

-Модернизация существующего оборудования.

-Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

-Снижение в удельных показателей энергоёмкости  и энергопотребления на 10 % по сравнению с базовым периодом.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.

2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.

5. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.

Развитие электрических сетей является одним из главных направлений целевой программы сельского поселения.

На территории поселения проходят:

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 220, 110, 35 и 10(6) кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Потребители МО «Ухтостровское» получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Одной из основных проблем является износ электросетей, который уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций и трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка в целом по МО «Ухтостровское» составляет около 0,31 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по МО «Ухтостровское» 507кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по МО «Ухтостровское»– 0,80 кВт/чел.

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району –  для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Таблица 10.3.1-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по МО «Ухтостровское» в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | численность населения, чел. | электропотребление, млн. кВтч/год | максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| дер. Горка-Кузнечевская | 102 | 0,28 | 0,051 |
| дер. Александровская 1-я | 36 | 0,099 | 0,018 |
| дер. Александровская 3-я | 135 | 0,37 | 0,067 |
| дер. Андриановская | 80 | 0,22 | 0,04 |
| дер. Богоявленская Горка | 16 | 0,044 | 0,008 |
| дер. Большая Вашкаранда | 103 | 0,28 | 0,051 |
| дер. Большой Наволок | 12 | 0,033 | 0,006 |
| дер. Бор | 16 | 0,044 | 0,008 |
| дер. Вождорма | 9 | 0,025 | 0,005 |
| дер. Волково | 280 | 0,77 | 0,14 |
| дер. Гольцово | 5 | 0,014 | 0,003 |
| дер. Елисеевская | 50 | 0,14 | 0,03 |
| дер. Кашино | 26 | 0,072 | 0,013 |
| дер. Кобылинская | 1 | 0,003 | 0,0005 |
| дер. Кузьминская | 8 | 0,022 | 0,004 |
| дер. Малая Вашкаранда | 2 | 0,006 | 0,001 |
| дер. Малый Наволок | 5 | 0,014 | 0,003 |
| дер. Митрофановщина | 2 | 0,006 | 0,001 |
| дер. Нестерово | 5 | 0,014 | 0,003 |
| дер. Рембуево | 516 | 1,42 | 0,258 |
| дер. Романовская | 2 | 0,006 | 0,001 |
| дер. Шеинская | 18 | 0,05 | 0,009 |
| хтр. Матера | 21 | 0,058 | 0,011 |
| ИТОГО | 1450 | 3,99 | 0,725 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Ухтостровское» на расчетный срок составит 0,725 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по МО «Ухтостровское» составит 3,99 млн. кВтч.

Таблица 10.3.1-2 Максимальная электрическая нагрузка МО «Ухтостровское» в целом.

| Сектор | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,725 |
| Промышленность и сельское хозяйство* | 0,50 |
| Прочие потребители | 0,5 |
| Итого по МО «Ухтостровское» | 1,725 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 1,5 |

* - Нагрузки промышленного сектора и сельскохозяйственных предприятий могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка МО «Ухтостровское» в целом составит на расчетный срок 1,725 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 8,255 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития сельского хозяйства и промышленности.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в МО «Ухтостровское» основными мероприятиями будут: расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение, при необходимости, новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В МО «Ухтостровское» необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение источников электроэнергии, трассы ВЛ 220 кВ и ВЛ 110 кВ и менее мощных показаны на схеме «Карта инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:25 000.

Развитие электрических сетей на территории сельского поселения планируется на основе следующих шагов:

-обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией местной инфраструктуры.

-обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

-реконструкция электрических сетей ВП-0,4 на хуторе Матера

- замена трансформаторных подстанций на материковой части и островной части в районе центральной усадьбы

- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на объектах социальной   сферы МО «Ухтостровское».

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Отопление на территории населенных пунктов муниципального образования, в основном, печное. Многоквартирные жилые дома, школа, детский дом, детский сад в д.Рембуево – от центральной котельной. От котельной проложена теплотрасса (две стальные трубы) на железобетонных опорах по поверхности земли.

Таблица 10.3.2-1 Основные характеристики отопительной котельной Ухтостровского сельского поселения.

| № п/п | Котельная | Котлы | Установленная мощность/ годовая выработка теплоэнергии | Топливо | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная в д.Рембуево | Водогрейные, Энергия -5Э2, кВр-0,63К 8 шт. , год выпуска 1985г. | 0,59/1,0465 Гкал/МВт | уголь | 0,533 км. |
|  | Встроенная котельная В дер Горка Кузнечевская | Водогрейные, отопительные, 2 шт.год выпуска 1991,2006 | 0,08кВт/Гкал/ч | дрова | Тепловых сетей нет, котельная отапливает 1 здание |

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по поселению составляет около 14,83Гкал/час. Котельная работает на угле в д. Рембуево..

Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна. Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции. У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Протяженность тепловых сетей по поселению в двухтрубном исчислении составляет около 0,533 км.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Ухтостровском сельском поселении находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

##### Проектные предложения

Северное расположение Ухтостровского сельского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

По документу тер планирования Архангельской области системы теплоснабжения   сельских населенных пунктов подлежат переводу на биотопливо (на отходы деревообработки- древесных пеллетах).

Проектом предусматривается  развитие сетей  теплоснабжения МО «Ухтостровское» (Рембуево), новых районах жилищного строительства ;

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), работающих древесных пеллетах.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора  сельского поселения определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -31 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 10.3.2-2 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа |
| --- | --- |
| Существующая | 230,8 |
| Новая | 177,6 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 10.3.2-3 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки сельского поселения на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1450 |
| в т.ч. в ИЖС, 1-2 этажа | чел. | 1450 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 40794,0 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 17194,2 |
| ИЖС, 1-2 этажа | м2 | 17194,2 |
| новых | м2 | 23600,0 |
| ИЖС, 1-2 этажа | м2 | 23600,0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 17,21 |
|  | Гкал/час | 14,83 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС всего | МВт | 6,54 |
|  | Гкал/час | 5,63 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 8,16 |
| в т.ч. существующих | МВт | 3,97 |
| новых | МВт | 4,19 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 2,04 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 4,10 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 2,91 |
| в т.ч. в ИЖС, 1-2 этажа | МВт | 2,51 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора   составит на расчетный срок 14,83 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 9,2 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки, планирующаяся покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 14,83 Гкал/час.

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным.

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 62 % всей тепловой нагрузки муниципального образования. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет  древесное топливо.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства МО «Ухтостровское»:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, строительство новых котельных для общественной застройки территории д. Рембуево, д. Горка Кузнечевская;

- замена изношенных участков и прокладка новых тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- развитие системы горячего водоснабжения на территории общественно-деловой застройки центральной части МО и д. Рембуево;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы Холмогорского района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельных   на местное биотопливо (древесные пеллеты).

### Связь

Телефонизация

##### Существующее положение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории муниципального образования «Ухтостровское» Приморского муниципального района является Архангельский филиал ОАО «РосТелеком», имеющий на своем балансе сельские АТС.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

В МО «Ухтостровское» широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

В настоящее время на территории сельского поселения работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»), NMT-450 (Sky-Link). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «РосТелеком» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии xDSL.

Основными проблемами телефонизации МО «Ухтостровское» являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

##### Проектные предложения

Для обеспечения потребителей МО «Ухтостровское» средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности на 1000 жителей с учетом народнохозяйственного сектора для сельского населения на расчетный срок составит 330 телефонов.

Таблица 10.3.3-1 Потребность в телефонных номерах населения МО «Устостровское»  в целом и по населенным пунктам отдельно.

| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | численность населения, чел. | количество телефонов, шт. | количество телефонов с учетом народнохозяйственного комплекса и эксплуатационного резерва, шт. |
| дер. Горка-Кузнечевская | 102 | 34 | 47 |
| дер. Александровская 1-я | 36 | 12 | 16 |
| дер. Александровская 3-я | 135 | 44 | 84 |
| дер. Андриановская | 80 | 26 | 81 |
| дер. Богоявленская Горка | 16 | 5 | 7 |
| дер. Большая Вашкаранда | 103 | 33 | 46 |
| дер. Большой Наволок | 12 | 3 | 4 |
| дер. Бор | 16 | 5 | 7 |
| дер. Вождорма | 9 | 3 | 4 |
| дер. Волково | 280 | 92 | 128 |
| дер. Гольцово | 5 | 1 | 1 |
| дер. Елисеевская | 50 | 16 | 22 |
| дер. Кашино | 26 | 8 | 11 |
| дер. Кобылинская | 1 | 1 | 1 |
| дер. Кузьминская | 8 | 2 | 3 |
| дер. Малая Вашкаранда | 2 | 1 | 1 |
| дер. Малый Наволок | 5 | 1 | 1 |
| дер. Митрофановщина | 2 | 1 | 1 |
| дер. Нестерово | 5 | 1 | 1 |
| дер. Рембуево | 516 | 160 | 224 |
| дер. Романовская | 2 | 1 | 1 |
| дер. Шеинская | 18 | 5 | 7 |
| хтр. Матера | 21 | 6 | 8 |
| ИТОГО | 1450 | 479 | 670 |

Потребность в телефонах по МО «Ухтостровское» при 100 % телефонизации населения составит на расчетный срок 479 номеров, а с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса – 670 номеров.

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- строительство, при необходимости, АТС в населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается развитие в МО «Ухтостровское» оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи МО «Ухтостровское» являются:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей для повышения гибкости и надежности эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Радиофикация и телевидение

##### Существующее положение

Радиовещание в МО «Ухтостровское»  только эфирное:

В том числе, восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории МО «Ухтостровское» занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

В МО «Ухтостровское» идет вещание не менее 8 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Система телевизионного вещания в МО «Ухтостровское» – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

##### Проектные предложения

Для обеспечения возможности приема на большей части муниципального образования   федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В МО «Ухтостровское» необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части муниципального образования цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

# Инженерная подготовка территории

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду муниципального образования, а также имеющихся инженерно-технических защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению физических характеристик территории, защите их от воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей оптимизации экологической ситуации в сельском поселении, повышению уровня их благоустройства.

##### Проектные предложения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, рассматриваемой проектом территории, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водотоков;

## Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации  территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации,  которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной   застройки, а также на территории предприятий и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м,   Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6 м.

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Строительство локальных очистных сооружений проектом предлагается в д. Рембуево и д. Горка Кузнечевская.  По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в реку.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

## Благоустройство водотоков

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима  территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков:

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование);

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника, террасирование);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока

- Благоустройство водотоков и водоёмов

- Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

- Благоустройство крутых склонов

- Организация (благоустройство) пляжа.

## Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

## Благоустройство пляжа и рекреационных зон отдыха

Проектом намечается организация благоустроенного пляжа, который располагается на правобережье и левобережье Северной Двины.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2 м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной до 2м.

Зоны зимнего и летнего рыболовства и охоты благоустраиваются с возведением  домиков охотника и рыболова вместимостью  10 мест на островной территории.

# Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия

## Современное состояние атмосферного воздуха

Современное состояние атмосферного воздуха на территории всего Холмогорского района оценивается как удовлетворительное.

Основными загрязняющими веществами являются:

- окись углерода;

- двуокись азота;

- двуокись серы;

- пыль.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в МО «Ухтостровское» является транзитный автомобильный транспорт. Через территорию муниципального образования проходит автомобильная дорога, соединяющая   гор. Архангельск с Холмогорским, Пинежским, Мезенским и Лешуконским районами. В связи с этим загрязнение атмосферного воздуха происходит за счет транзитного автомобильного транспорта.

### Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

## Состояние водных ресурсов

Основными водотоками сельского поселения Ухтостровское являются реки р. Северная Двина,  р. Большая Юра,  р. Малая Юра,  р. Волковянка, р. Касса, р. Маевка протоки Богоявленка, Луготинка, Васильевский Полой и прочие, а также многочисленные озера: Палозеро,  Юрозеро,  Среднее,  Большое Щучье, Рузгозеро,  Большое Кассозеро,  Малое Кассозеро,  Боброво и ручьи.

Контроль за качеством поверхностных вод на территории поселения не ведется.

Основными источниками загрязнения поверхностных водотоков МО Ухтостровское являются следующие:

- несоблюдение режима воодоохранных зон в селитебной части поселения;

- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- наличие транзитной автодороги что, в свою очередь, ведет к осаждению выбросов в непосредственной близости от автотрассы (преимущественно в виде пыли) и дальнейшему их смыву в почву и поверхностные водные объекты (особенно в период интенсивного таяния снега и во время дождей).

Загрязнению поверхностных водотоков также способствует существующая застройка садоводств, т.к. отсутствие в них централизованной системы канализации приводит к проникновению сточных вод как в почву, так и в поверхностные

### Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (реконструкция очистных сооружений канализации, реконструкция насосных станций, ограничения во внесении минеральных удобрений и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек устанавливается 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель.

- Размещение отвалов размываемых грунтов.

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации (см. раздел «Водоотведение»).

- Оптимизация системы управления поселковыми и сельскими стоками, реконструкция очистных сооружений и изношенных канализационных сетей.

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер.

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

### Охрана подземных вод

Далее предлагаются мероприятия, соблюдение которых необходимо, для предотвращения истощения и загрязнения подземных вод города и соблюдения режима охраны источников водоснабжения городского поселения.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях поселения

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения; В зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02.

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На скважинах питьевой воды, где невозможно осуществление перечисленных далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для получения технической воды, либо их закрытие.

## Система санитарной очистки территории

Показатели образования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории поселения приведены в таблице (Таблица 12-1 Таблица Показатели образования твердых бытовых отходов на территории ).

- данные предоставлены Администрацией сельского поселения.

Таблица 12.3-1 Таблица Показатели образования твердых бытовых отходов на территории МО Ухтостровское

| Населенные пункты МО Ухтостровское | Объем ТБО, тонн | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее (на 01.01.2013 г.)* | Расчетный срок, 2035 г. |  |
|  |  |  | Существующее (на 01.01.2013 г.) | Расчетный срок, 2035 г. |
| Ухтостровское |  |  |  |  |
| дер. Горка-Кузнечевская | 15 | 23,5 | 72 | 102 |
| дер. Александровская 1-я | 6 | 8,3 | 15 | 36 |
| дер. Александровская 3-я | 12 | 31,0 | 14 | 135 |
| дер. Андриановская | 12 | 18,4 | 50 | 80 |
| дер. Богоявленская Горка | 3 | 3,7 | 8 | 16 |
| дер. Большая Вашкаранда | 3 | 23,7 | 13 | 103 |
| дер. Большой Наволок | 3 | 2,8 | 6 | 12 |
| дер. Бор | 1 | 3,7 | 8 | 16 |
| дер. Вождорма | 1 | 2,1 | 4 | 9 |
| дер. Волково | 1 | 64,4 | 2 | 280 |
| дер. Гольцово | 0 | 1,2 | 1 | 5 |
| дер. Елисеевская | 6 | 11,5 | 32 | 50 |
| дер. Кашино | 3 | 6,0 | 13 | 26 |
| дер. Кобылинская | 0 | 0,23 | 0 | 1 |
| дер. Кузьминская | 0 | 1,84 | 4 | 8 |
| дер. Малая Вашкаранда | 0 | 0,46 | 0 | 2 |
| дер. Малый Наволок | 1 | 1,20 | 3 | 5 |
| дер. Митрофановщина | 0 | 0,46 | 0 | 2 |
| дер. Нестерово | 1 | 1,20 | 2 | 5 |
| дер. Рембуево | 36 | 118,7 | 346 | 516 |
| дер. Романовская | 0 | 0,46 | 1 | 2 |
| дер. Шеинская | 6 | 4,14 | 9 | 18 |
| хтр. Матера | 3 | 4,83 | 9 | 21 |
| ИТОГО | 114 | 333,5 | 612 | 1450 |

### Фактическое годовое накопление на одного жителя составляет 186 кг/год.

Установленный норматив накопления ТБО составляет 1,26 м3 или 230 кг/год

### Проектные предложения

Документом территориального планирования предусматривается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов в Архангельской  групповой системе населенных мест, куда относятся НП сельского поселения.

Генеральным планом предлагается организация системы вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) населения путем установки контейнеров на специально оборудованных площадках на территории жилой застройки с вывозом отходов с данных площадок по мере заполнения контейнеров (летом – ежедневно).

Площадки для сбора ТБО необходимо снабдить достаточным количеством контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.) для внедрения селективного сбора отходов.

Существующий полигон принимает ТБО со всех населенных пунктов, расположенных на острове, который будет являться промежуточным приемником бытовых отходов.

Генеральным планом не предусматривается организация новых промежуточных полигонов ТБО на территории МО Ухтостровское. По результатам ввода в эксплуатацию  четырех мусороперерабатывающих заводов в Архангельской  групповой системе промежуточные полигоны ТБО будут ликвидированы с рекультивацией территории.

## Зелёные насаждения

### Охрана зелёных насаждений

В настоящее время на территории МО «Ухтостровское» имеются крупные массивы леса общей площадью 61042,68 га,  в том числе сформированных участков лесного фонда – 59183,2 га и неустроенные леса – 1859,48 га. В породном составе лесов преобладают наиболее ценное для рекреации хвойные леса из ели и сосны с примесью берёзы и осины.

Насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки) в границах МО «Ухтостровское» отсутствуют.

В соответствии с нормативами (Свод правил СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, М, 2011), обеспеченность насаждениями общего пользования должна составлять в МО «Ухтостровское» 8 м²/чел., т.е. на расчетный срок площадь насаждений общего пользования принимается не менее 1,16 га.

Охрана зелёных насаждений осуществляется согласно «Правилам создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации» (утверждены приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года №153).

На озеленённых территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озеленённых улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведённые места для компостирования, вывозить на свалку или использовать при устройстве дренажа);

- посыпать солью или другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и прочие аналогичные покрытия;

- сбрасывать смёт и другие загрязнения на газоны;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций согласно установленным правилам;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- ходить, сидеть, лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, забивать гвозди в стволы деревьев, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных.

При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с предприятием зелёного строительства (хозяйства) начало строительных работ в зоне зелёных насаждений и уведомлять указанные предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъёмных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зелёного хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

## Особо охраняемые природные территории

##### Проектные предложения

На территории поселения не предполагается размещение вновь образуемых ООПТ.

## Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих предприятий. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами из труб предприятия.

Санитарно-защитные зоны для организаций и прочих объектов поселения определены исходя из представленных исходных данных и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12.6-1 Размеры санитарно-защитных зон для объектов МО Ухтостровское

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свалка ТБО у д.Елисеевская | 1000 | 1 |
|  | Железнодорожная ветка Архангельск-Карпогоры | 100 | 4 |
|  | Пилорама у хтр.Матера | 100 | 4 |
|  | Коровник на 120 голов | 100 | 4 |
|  | Котельная в д.Рембуево | 100 | 4 |
|  | Кладбище (у д. Рембуево), площадь 1 га | 50 | 5 |
|  | Кладбище (у д.Шеинская), площадь 1,6 га | 50 | 5 |
|  | Кладбище (у д.Бор), площадь 1,8 га | 50 | 5 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в санитарно-защитных зонах.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Территория МО «Ухтостровское» по сложности природных условий относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В соответствии с данными паспорта территории МО «Ухтостровское» Холмогорского муниципального района Архангельской области Северо-Западного федерального округа:

- риски возникновения землетрясений отсутствуют, так как территория муниципального образования находится не в сейсмоопасной зоне;

- на территории МО «Ухтостровское» равнинный рельеф местности, риски возникновения геологических опасных явлений отсутствуют.

Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть:

- метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед, тайфун;

- гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, половодье, паводок; - на территории поселения отсутствуют

- природные пожары: лесные пожары.

В таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории района.

##### Таблица 13-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | Населенные пункты поселения, транспортные магистрали |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | ежегодно | Сельскохозяйственные угодья на территории поселения |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | Населенные пункты поселения, транспортные магистрали |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения, транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории поселения |
| 10 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории посления |
| 11 | Природный пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 9-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера».

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Потенциально опасные объекты на территории поселения отсутствуют.

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера».

## Чрезвычайные ситуации природного характера

При стихийных бедствиях (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии коммунально-энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики района.

Сильные снегопады и метели

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений, нарушение транспортного сообщения на автодорогах.

Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

Сильные морозы

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

Обледенение и гололед

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Град, засухи, суховеи, заморозки

Опасные природные явления, которые наносят ущерб сельскому хозяйству. По многолетним наблюдениям в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут быть до 30%.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Природный пожар

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах поселения.

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на объектах экономики, жилых массивах частного сектора.

Территория поселения характеризуется высокой пожароопасностью лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к высокой (4000-10000 единиц и чрезвычайной 9 более 10000 единиц пожарной опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи.

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных пожаров в пожароопасные сезоны проводятся:

- принятие Постановления главы Ухтостовского сельского поселения по проведению профилактических мероприятий и тушению лесных пожаров с приложением Плана взаимодействия с расчетом выделения сил и средств для ликвидации лесных пожаров организациями – лесопользователями;

- организационная работа с населением, выходящим (выезжающим) в леса и ограничение выходов и выездов в них;

- усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров;

- проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения пожаров.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

### Аварии на транспорте

Магистральные газопроводы и нефтепроводы на территории МО «Ухтостровское» отсутствуют.

Опасность возникновения ЧС на транспорте может быть связана с перевозкой опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих ГСМ и другие потенциально-опасные грузы.

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть:

- сложные метеоусловия;

- нарушение правил дорожного движения;

- неисправность транспортных средств и дорожного покрытия;

- увеличения транспортного потока.

В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 10 чел. пострадавших.

Существует риск ЧС на автодороге регионального значения Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень.

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при транспортировке ГСМ по территории МО «Ухтостровское». При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять возникший пожар.

В случае столкновения автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и другими автомобилями может быть до 5-20 чел. пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать загрязнение почвы, воздуха и водного бассейна (в т.ч. и грунтовых вод).

Время ведения АСДНР от 3 до 12 часов.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 13.2.1-1 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 13.2.1-2 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

### Чрезвычайные ситуации на коммунально-энергетических сетях

Наиболее вероятными местами аварий могут  быть:

а) на линиях электропередач:

- трансформаторные  подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач

б) на системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

в) на системе теплоснабжения

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения правобережья или левобережья, деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

## Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

| Таблица 13.3-1 Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуацию населения |
| --- |
| № п/п | Наименование формирования | л/с, ед. тех. | Нормативное время готовности | Нормативное время прибытия | Нормативный документ | Наименование ОДС № телефона |
| Функциональные подсистемы |
| 1 | Предупреждение и тушение пожаров | л/с 11 чел. 5 ед. тех. | 1 мин | До 20 мин | ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ | Дисп. (81830)33008 |
| 2 | Охрана общественного порядка | л/с 6 чел. 2 ед. тех. | 2 мин | До 10 мин | Приказ МВД от 26.02.2002 № 174 | Деж. по РОВД (81830)33202 |
| Территориальные подсистемы |
| 3 | БСМП |  | 2 мин. | 20 мин. |  | 113 |
| 4 | ЦРБ |  |  |  |  | Глав. Врач (81830)33383 |

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время на территории сельского поселения восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативноправовых и нормативнотехнических актов:

Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 10195 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории поселения могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально  бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов;

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30  50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов, как правило, будет выделяться ядовитый дым.

##### Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов поселения

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

##### Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженернотехнических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

##### Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии с СП 8.13130.2009 на расчетный срок принимаются:

##### Таблица 13.4 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров ; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 5 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений и пожарных водоемов. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (5ּ2+10)ּ3ּ3,6=0,216 тыс. м3.

По всем населенным пунктам сельского поселения необходимо наличие не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

##### Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

В настоящее время в поселении функционирует добровольная пожарная дружина.

Расположение потенциально опасных объектов, силы территориальной подсистемы РСЧС показаны на схеме «Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций» в паспорте  территории сельского поселения по каждому населенному пункту, если таковые имеются.

# Сводный баланс использования территории МО «Ухтостровское»

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенных пунктов. Расширение границ населенных пунктов возможно путем включения в них земель других категорий, что повлечет за собой перевод этих земель в земли населенных пунктов.

Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, осуществляется по инициативе заказчика (на основании заявлений собственников земельных участков и заявлений физических лиц на предоставление земельных участков под новое жилое строительство).

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных пунктов

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

К переводу в земли населенных пунктов предлагается 130,41 га земель сельскохозяйственного назначения. Более подробная информация о включаемых земельных участках, представлена в таблице 14-1.

Таблица 14-1

| Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1,7000 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:10 | Для ведения крестьянского хозяйства | 1,6000 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:22 | Для размещения и эксплуатации гидропоста | 0,0400 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:23 | Для эксплуатации репера | 0,0005 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:24 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1500 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:25 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:27 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1300 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:28 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2000 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:29 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1465 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:30 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1130 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:31 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1863 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:32 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1450 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:33 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1192 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:11 | Для ведения крестьянского хозяйства | 3,3013 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140201:19 | Для сельскохозяйственного производства | 12,5643 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29:19:140801:51 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,5500 |
| Итого: |  |  | 21,1561 |

В таблице 14-2 представлены проектные площади по муниципальному образованию.

Таблица 14-2.

| № п/п | Категория земель | 2013 г. | Расчетный срок 2035г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4577,78 | 6,52 | 4447,37 | 6,33 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 674,17 | 0,96 | 804,58 | 1,15 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 740,18 | 1,05 | 740,18 | 1,05 |
| 4 | Земли лесного фонда | 61042,68 | 86,88 | 61042,68 | 86,88 |
| 5 | Земли водного фонда | 3226,49 | 4,59 | 3226,49 | 4,59 |
| 6 | Итого в административных границах: | 70261,30 | 100,0 | 70261,30 | 100,0 |

# Технико- экономические показатели

Таблица 15-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория МО «Ухтостровское» в пределах границы — всего, из них: | га/% | 70261,0/100,0 | 70261,0/100,0 |
|  | Территория населенных пунктов | га/% | 674,17/0,96 | 804,58/1,15 |
|  | Территория за пределами населенных пунктов |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 4577,78/6,52 | 4447,37/6,33 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | га/% | 740,18/1,05 | 740,18/1,05 |
|  | Земли водного фонда | га/% | 3226,49/4,59 | 3226,49/4,59 |
|  | Земли лесного фонда | га/% | 61042,68/86,88 | 61042,68/86,88 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения в пределах МО «Ухтостровское» | чел. | 612 | 1450 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м. на чел. | 20,5 | 28,1 |
|  | Общий объем жилищного фонда с учетом сезонного | тыс. кв.м | 28902,7 | 40794,0 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м | - | 17562,5 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | - | 25284,0 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м | - | 23600,0 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | кв.м | - | 1073 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | Мест | 65 | 145 |
|  | Общеобразовательные учреждения | Мест | 180 | 180 |
|  | Учреждения дополнительного образования | Мест | 40 | 40 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Больница (стационар) | Мест | 0 | 23 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 8 | 33 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | Мест | 30 | 215 |
|  | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 7,8 | 11,8 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | 0 | 92,4 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 0 | 2828 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 0 | 116 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания и иные учреждения социально-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м общей площади | 121,2 | 565 |
|  | Учреждения общественного питания | мест | 20 | 60 |
|  | Кладбища | га | 1,4 | 1,4 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | 11,4 | 12,55 |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 13,4 | 14,55 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | Н.д. | 580 |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 0,31 | 1,725 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,8 | 0,725 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 507 | 2750 |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 0,5 | 8,255 |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 0,3 | 3,99 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч.: | Гкал/час | н/д | 14,83 |
|  | Общественной застройки | Гкал/час | н/д | 5,63 |
|  | ИЖС | Гкал/час | н/д | 9,2 |
|  | Централизованное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/сутки | н/д | 111,26 |
|  | Водоотведение | м3/сутки | н/д | 173,04 |
|  | Телефонизация |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (сельского) | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. | н/д | 479 |
|  | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | шт. | н/д | 670 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Организация и очистка поверхностного стока (строительство очистных сооружений) | объект, шт. | 1 | дер. Рембуево |
|  | Благоустройство водотоков | Насел. пункт | - | Дер Рембуево, Горка Кузнечевская |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тонн | 114 | 333,5 |