# Проект

# Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Усть-Пинежское» Холмогорского района Архангельской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Усть-Пинежское» от 20 ноября 2017 года № 41

# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

# РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# Статья 36. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, электрических и электромагнитных излучений, выделяемого из земли радона в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования.

Параметры застройки жилых зон определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», иными нормативными техническими документами.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

(этажностью 1-3 надземных этажа, включая мансардный)

Определена для размещения индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов, размещения объектов капитального строительства общественного назначения повседневного пользования, не оказывающих вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняющих существенного неудобства жителям, не требующих установления санитарной зоны.

Основные виды разрешенного использования:

      - Индивидуальное жилищное строительство

      - Для ведения личного подсобного хозяйства;

      - Блокированная жилая застройка;

      - Образование и просвещение: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы;

      - Здравоохранение: пункты первой медицинской помощи;

      - Обеспечение внутреннего правопорядка: опорные пункты охраны  общественного порядка.

Условно разрешенные виды использования:

      - Магазины: отдельно стоящие объекты торговли, временные объекты торговли;

      - Общественное питание: отдельно стоящие объекты;

      - Бытовое обслуживание: отдельно стоящие объекты, рассчитанные на малый поток посетителей (на 2 раб.места);

      - Гостиничное обслуживание: гостевые дома;

      - Здравоохранение: аптеки;

      - Социальное обслуживание: отделения связи;

      - Ветеринарное обслуживание: ветлечебницы, без постоянного содержания животных;

      - Спорт: спортплощадки;

      - Бытовое обслуживание: мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские;

      - Рынки;

      - Общественное управление: административно-управленческие здания;

      - Религиозное использование: культовые здания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

            - Приусадебный участок личного подсобного хозяйства: выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек;

            - Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (котельные, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи,канализация, скважины, колодцы, септики;

            - Отдых (рекреация): детские игровые площадки, открытые спортивно-физкультурные сооружения;

            - Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов пожарной охраны (гидрантов, резервуаров, противопожарных водоемов).

            - Автомобильный транспорт: парковки (стоянки) объектов общественного назначения.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1):

            - Минимальная площадь земельного участка для:

а) строительства индивидуального жилого дома – 0,06 га;

б) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) – 300 м2 на каждую блок-квартиру;

в) для ведения личного подсобного хозяйства - 100 м2.

2. Максимальная площадь земельного участка для:

а) строительства индивидуального жилого дома  – 0,20 га;

б) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) – 1500 м2 на каждую блок-квартиру.

в) для ведения личного подсобного хозяйства – 600 кв.м.

3. Процент застройки территории не более 40 %.

4. Минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов, размещаемых в зоне малоэтажной жилой застройки – 5 метров в коньке кровли.

5. Максимальная высота:

- индивидуальных жилых домов и иных объектов, размещаемых в зоне малоэтажной жилой застройки – 10 метров в коньке кровли;

- хозяйственных построек: гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений – 5 м в коньке крыши.

Высота зданий от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6 м: до конька скатной кровли не более 13,6 м.  Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7м. Исключение: башни, шпили, флагштоки - без ограничения.

6. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц –5 м.

7. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов – 3 м.

8. Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка – 3 мпри условии учета норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

9. Минимальное расстояние от построек для скота и птицы до соседнего участка –
4 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

10. Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 1 м.

11. Вспомогательные строения, кроме гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

12. Высота ограждения не более 1,8 м. С целью минимального затенения территорий ограждения между соседними земельными участками должны быть сетчатые или решетчатые.

13. Хозяйственные постройки строения для содержания домашних животных, скота и птицы в соответствии с нормативными правовыми документами 
МО «Усть-Пинежское».

Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,06 га, в том числе:

- содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого рогатого скота (овец и коз) до 10 голов;

- содержание и выращивание крупного рогатого скота (2-3 головы);

- содержание и выращивание свиноматок (1-2 головы).

14. Минимальные размеры земельных участков объектов капитального строительства общественного назначения определяются в соответствии с приложением 7* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или в соответствии с приложением Ж в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Данные минимальные размеры земельных участков установлены с учетом размещения на земельном участке объекта общественного назначения парковок (стоянок) для автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта.

15. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

16. Минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 метров, в сельских населенных пунктах - 10 м.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

(этажностью 1-3 надземных этажа)

Определена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, размещения объектов капитального строительства общественного назначения повседневного пользования, не оказывающих вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняющих существенного неудобства жителям, не требующих установления санитарной зоны.

Основные виды разрешенного использования:

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- Образование и просвещение: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы;

- Здравоохранение: пункты первой медицинской помощи;

- Обеспечение внутреннего правопорядка: опорные пункты охраны  общественного порядка.

5. Индивидуальное жилищное строительство (код 2.1)

6. Блокированная жилая застройка (код 2.3)

7. Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)

Условно разрешенные виды использования:

- Магазины: отдельно стоящие объекты торговли, временные объекты торговли;

- Общественное питание: отдельно стоящие объекты;

- Бытовое обслуживание: отдельно стоящие объекты, рассчитанные на малый поток посетителей (на 2 раб. места);

- Гостиничное обслуживание: гостевые дома;

- Здравоохранение: аптеки;

- Социальное обслуживание: отделения связи;

- Ветеринарное обслуживание: ветлечебницы, без постоянного содержания животных;

- Спорт: спортплощадки;

- Бытовое обслуживание: мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские;

- Рынки;

- Общественное управление: административно-управленческие здания;

- Религиозное использование: культовые здания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (котельные, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, канализация, скважины, колодцы, септики;

- Отдых (рекреация): детские игровые площадки, открытые спортивно-физкультурные сооружения;

- Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов пожарной охраны (гидрантов, резервуаров, противопожарных водоемов).

- Автомобильный транспорт: парковки (стоянки) объектов общественного назначения.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2):

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для предоставляемых для малоэтажных многоквартирных домов определяются проектами планировки территорий.

2. Процент застройки территории не более 40 %.

3. Высота зданий от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6 м: до конька скатной кровли не более 13,6 м.  Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7м. Исключение: башни, шпили, флагштоки - без ограничения.

4.Максимальная площадь помещений, встроенных в малоэтажные многоквартирные жилые дома:

- объектов общественного питания  – из расчёта на 50 посадочных мест.

- объектов розничной торговли – 150 м2 торговой площади.

- Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц - 5 м.

Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов - 3 м.

Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка - 3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 
10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

- Вспомогательные строения, кроме гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

- Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на территории многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:

- отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;

- при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа;

- по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для специального транспорта;

- расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;

- на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

- на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

- на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций;

- Минимальные размеры земельных участков объектов капитального строительства общественного назначения определяются в соответствии с приложением 7* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или в соответствии с приложением Ж в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Данные минимальные размеры земельных участков установлены с учетом размещения на земельном участке объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта.

9. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

10. Минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 метров, в сельских населенных пунктах - 10 м.

11. Высота ограждения не более 1,8 м. С целью минимального затенения территорий ограждения соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые.

12. Минимальные размеры земельных участков, в том числе  их площадь:

а) «Индивидуальное жилищное строительство» - 0,06 га;

б) «Блокированная жилая застройка»  400 кв.м на 1 квартиру;

в) «Объекты гаражного назначения» - 30 кв.м.

- пунктом 13 – максимальные размеры вновь предоставляемых земельных участков для, в том числе их площадь:

а) «Индивидуальное жилищное строительство» - 0,2 га;

б) «Блокированная жилая застройка»  1500 кв.м на 1 квартиру;

в)  «Объекты гаражного назначения» - 300 кв.м.

Статья 42. Зоны специального назначения

«В состав зон специального назначения включаются территории, занятые кладбищами, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Зоны специального назначения МО «Усть-Пинежское» включают в себя следующие зоны:

- Сп-1 - Зона ритуальной деятельности;

- Сп-2 - Зона размещения отходов;

- Сп-3 - Зона защитных насаждений;

- Сп-4 - Зона обеспечения вооруженных сил.

Зона ритуальной деятельности  (Сп-1)

Зона ритуальной деятельности предназначена для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания и установления их санитарно-защитных зон. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

Основные виды разрешенного использования:

- Ритуальная деятельность.

Условно разрешенные виды использования:

Не установлены

Вспомогательные виды использования:

- Коммунальное обслуживание: размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений, в том числе общественных туалетов, резервуаров для хранения воды.

- Общее пользование территории: благоустройство территории, в том числе размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей.

- Автомобильный транспорт: размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не подлежат установлению.

Зона размещения отходов  (Сп-2)

Зона размещения отходов предназначена для размещения отходов ТБО.

Основные виды разрешенного использования:

- Специальная: захоронение отходов.

Условно разрешенные виды использования:

Не установлены

Вспомогательные виды использования:

Не установлены.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не подлежат установлению.

Зона защитных насаждений (Сп-3)

Зона защитных насаждений предназначена для обеспечения экологической безопасности населения при эксплуатации производственных объектов.

Основные виды разрешенного использования:

- Общее пользование территории: зеленные насаждения.

Условно разрешенные виды использования:

Не установлены

Вспомогательные виды использования:

Не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не подлежат установлению.

Зона обеспечения вооруженных сил (Сп-4)

### Зона предназначена для строительства и эксплуатации зданий,  сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на укрепление боевой готовности воинских частей.

### Порядок использования территорий указанных зон устанавливается федеральными органами исполнительной власти, либо региональными органами исполнительной власти Архангельской области по согласованию с органами местного самоуправления МО «Усть-Пинежское» в соответствии с требованиями специальных нормативов и настоящими Правилами.

Основные виды разрешенного использования:

- Обеспечение обороны и безопасности: военный городок;

- Здравоохранение: ведомственные объекты здравоохранения.

Условно разрешенные виды использования:

      - Жилая застройка: многоквартирные жилые дома, общежития.

Вспомогательные виды использования:

            - Спорт: спортивные сооружения и площадки;

            - Общее пользование территории: зеленые насаждения, элементы благоустройства, плакаты, стенды, доски почета, памятники, памятные стенды, объекты благоустройства;

            - Обеспечение внутреннего правопорядка: объекты пожарной охраны;

            - Коммунальное обслуживание: площадки для сбора мусора;

            - Обслуживание автотранспорта: автостоянки легковых автомобилей основного вида использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 3 метров при соблюдении требований противопожарной безопасности, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекта защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», санитарных норм и правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, строительными нормами и правилами СП 52.13330.2011.

Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 надземных этажа, 20 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не более 60%.